Załącznik nr 1 do SIWZ, ZP.1/2017

Formularz oferty

..................................................

(pieczęć firmowa)

Pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................

Adres Wykonawcy

............................................................................................................................

NIP  .......................................................; REGON .......................................................

e-mail …………………………….nr telefonu  ..........................;

nr faksu  ......................................

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248

- Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach za cenę:

Cena oferty brutto: ……………………………………………..……zł

słownie:………………………………………………………………………………………………. zł

wyliczona na podstawie poniższej kalkulacji

| Przedmiot zamówienia | Cena netto [PLN] | Wartość podatku VAT [PLN] | Cena brutto (z podatkiem VAT) [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| cena jednostkowa za 1 szt. autobusu |  |  |  |
| całkowita wartość 2 szt. autobusów |  |  |  |

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać przedmiot zamówienia w terminie … dni o daty podpisania umowy.

UWAGA!

Termin dostawy podlega ocenie w kryterium oceny ofert i zostanie określony w umowie na podstawie oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli Wykonawca zaoferuje wykonanie dostawy autobusów w okresie innym niż dopuszczony przez Zamawiającego, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- OŚWIADCZAMY, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się
na należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum –  określającą w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  z jego członków  do czasu  wykonania zamówienia - najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zastrzegam / nie zastrzegam* w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

…………………………………………………………………………………………………………… . Wykonawca musi jednocześnie z zastrzeżeniem wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

…….…………………………………………………………………………………………….

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:

....................................., dnia ...................     	………………………………………………..

(podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)

*/ niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty:

Załącznik A - Formularz techniczny oferowanego autobusu

Załącznik B - Warunki techniczno - eksploatacyjne podlegającej ocenie punktowej.

Załącznik A - Formularz techniczny oferowanego autobusu

| LP | WARUNKI/ PARAMETRY | Wymagania Zamawiającego dotyczące autobusów | Spełnia / nie-spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawo-we parametry użytkowe | Długość: 11,5-12,1 m, Szerokość : max do 2,55m, Wysokość całkowita do 3,15m Drzwi pasażerskie: liczba drzwi pasażerskich: 3 układ drzwi pasażerskich: 2-2-2 Autobus całkowicie niskopodłogowy, wysokość od podłoża do wejścia autobusu max 340 mm, bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu. Minimalna szerokość przejścia między nadkolami osi przedniej i tylnej – 530 mm. Liczona 100 mm od podłogi. Funkcja „przyklęku” – umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm. Przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu, spełniająca wymagania załącznika nr 8 do regulaminu nr 107 EKG ONZ. |  |
| 2 | Liczba miejsc pasażer-skich | Liczba miejsc ogółem: co najmniej 90, w tym: liczba miejsc siedzących: min. 24; liczba miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi, bez podestów: 6 miejsc na wózek dziecięcy: 1 miejsc na wózek inwalidzki: 1 Miejsce wyznaczone na wózek inwalidzki lub wózek dziecięcy przy ścianie po lewej stronie autobusu. uwaga: liczba miejsc pasażerskich stojących ustalona zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 11 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ, przy zastosowaniu wskaźnika powierzchni podłogi przeznaczonej na jednego pasażera wynoszącego 0,15 m2 (wskaźnik napełnienia — 6,7 osoby/m2 powierzchni podłogi S1 przeznaczonej dla pasażerów stojących) |  |
| 3 | Silnik Silnik | Czterosuwowy, rzędowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą - spełniający normę emisji spalin EURO VI, o pojemności do 11 dcm³. Umiejscowiony z tyłu pojazdu. Układ turbodoładowania z chłodzeniem powietrza doładowującego. Moc od 190 kW. Wyposażony w podgrzewany filtr paliwa. Sygnalizacja spadku ciśnienia oleju poniżej dopuszczalnego poziomu akustyczna i wzrokowa. Filtr powietrza typu suchego ze wskaźnikiem zanieczyszczenia. Producent silnika musi posiadać zorganizowany serwis w Polsce o czasie reakcji na zgłoszenie naprawy i jej wykonanie max. 4 dni. W przypadku znaczącego uszkodzenia (Przez znaczące uszkodzenie rozumie się uszkodzenie wymagające wymontowania całego podzespołu w celu naprawy), nie przekraczającego 14 dni roboczych. Minimalny okres między obsługowy nie mniej niż 30 000 km. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie producenta oferowanego silnika o minimalnym okresie międzyobsługowym. Spełniający wartości graniczne normy Euro VI (według testu WHTC (CI)), określone w „załączniku XV Zmiany w rozporządzeniu (WE) Nr 595/2009” Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, t.j. wartości graniczne poszczególnych emisji zanieczyszczeń nie mogą być wyższe niż: Maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń nie może przekroczyć: NOx – 0,46 g/kWh; PM – 0,01 g/kWh; THC – 0,16 g/kWh; CO – 4,00 g/kWh. Maksymalny poziom zużycia energii (Emax ) podczas całego cyklu użytkowania autobusu nie może przekroczyć 11 300 000 MJ. Obliczony wg wzoru: Emax = ZL/100km x 36MJ/litr x 800 000 km gdzie: Z – zużycie paliwa wg testu SORT 2 w litrach /100km 36MJ – wartość energetyczna oleju napędowego 800 000 km – przebieg dla całego cyklu użytkowania autobusu Maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO2 (CO2max )wyliczony metodą obliczeniową na podstawie zużycia paliwa w teście SORT-2 nie może przekroczyć 1,03 kg/km. CO2max = ZL/100km x 36MJ x 73,33kg/GJ/1000 gdzie: Z – zużycie paliwa wg testu SORT-2 w litrach /100km 36MJ – wartość energetyczna oleju napędowego 73,33kg/GJ – wskaźnik emisji CO2 dla oleju napędowego |  |
| 4 | Konstrukcja autobusu | Szkielet podwozia i nadwozia wykonane ze stali odpornej na korozję zgodnie z PN-EN10088-1 lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy (zanurzeniowo, całej kompletnej kratownicy), gwarantujący minimum 12 letni okres eksploatacji pojazdu. Zabezpieczenie całego spodu pojazdu oraz wnęk kół poprzez zastosowanie materiałów o wysokiej odporności na korozję oraz przez natrysk powłok ochronnych o wysokiej trwałości i odporności na działanie środków stosownych do usuwania śniegu w Polsce zarówno o działaniu chemicznym jak też mechanicznych oraz na uderzenia kamieni. |  |
| 5 | Poszycie zewnętrzne | Wykonane metodą klejenia do szkieletu z: blachy odpornej na korozję wg PN-EN 10088, lub blachy stalowej zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy, aluminium lub tworzyw sztucznych, co winno zapewnić wysoką trwałość a ponadto i odporność na działanie środków stosownych do usuwania śniegu, zarówno o działaniu chemicznym jak też mechanicznych oraz na uderzenia kamieni, gwarantujące co najmniej 12-letni okres eksploatacji autobusu. Strefa komory silnika izolowana dźwiękowo i termicznie. Klapy schowków obsługowych oraz klapy komory silnika zewnętrzne mocowane do nadwozia na zawiasach oraz otwierane do góry — zabezpieczane w pozycji otwartej w sposób wykluczający samoczynne zamknięcie, kąt otwarcia co najmniej 110°, dopuszcza się niniejszy kąt otwarcia dla klap usytuowanych w górnej części nadwozia, w linii okien - otwierane na bok — kąt otwarcia co najmniej 90°. Wszystkie zamykane (otwierane) jednym kluczem, np. typu „kwadrat" |  |
| 6 | Powłoki i kolorystyka | Kolorystyka zewnętrzna tabor pomalowany w schemat barw ZTM Warszawa , sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym. Numery RAL – czerwony 3020, żółty 1003, czarny 9005. Powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych - wieloszczotkowych. Zamawiający wymaga, aby na powierzchniach szyb bocznych i tylnej nie były umieszczone żadne emblematy i oznaczenia producenta autobusu. Rozwiązanie ściany czołowej autobusu powinno umożliwiać umieszczenie poniżej szyby przedniej oznaczenia taborowego (cztery znaki o wysokości 130mm) oraz herbu m. st. Warszawy (wymiary: wys.210 x szer.120mm). Zamawiający wymaga, aby autobus posiadał umieszczone w odpowiednich miejscach oznakowanie informacyjne, w tym wymagane obowiązującymi przepisami, np.: napisy „wyjście bezpieczeństwa" czy instrukcję korzystania z zaworu awaryjnego otwierania drzwi lub oznakowanie wymagane zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Regulaminu Nr 107 EKG ONZ, w tym instrukcję korzystania z miejsca na wózek inwalidzki oraz wszelkie oznakowanie informacyjne przeznaczone dla kierowcy lub pracowników wykonujących czynności obsługowe autobusu. Oznakowanie nanoszone przez producenta powinno być wykonane w oparciu o wytyczne techniczne oraz projekty przygotowane przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące umieszczenia emblematów producenta autobusu oraz oznakowania informacyjnego zostaną uzgodnione podczas zawierania umowy |  |
| 7 | Wykończe-nie wnętrza | Ściany wewnętrzne boczne i sufit – laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć i mycie mechaniczne. Podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi, łatwo zmywalna, dostosowana do mycia wodą, w kolorze szarym. Przy drzwiach pas wykładziny o szerokości 300mm do krawędzi progów w kolorze jaskrawo żółtym. Podłoga autobusu oraz elementy wykończenia progu drzwi wykonane w sposób umożliwiający samoczynny, grawitacyjny spływ wody Poręcze poziome wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się pasażerów zamontowane w sposób uniemożliwiający przesuwnie się ich w czasie jazdy. Poręcze wykonane ze stali nierdzewnej. Ściany boczne i dach izolowane cieplnie i akustycznie. Przy drzwiach zamontowane ścianki działowe tzw. wiatrochrony, oddzielające miejsca pasażerskie od strefy drzwi, wykonanie w całości ze szkła, z możliwością wykonania części poniżej dolnej linii okien jako matowej; wysokość minimalna 1550 mm licząc od poziomu podłogi autobusu; wysokość zalecana: od poziomu podłogi (podestu) do górnej krawędzi skrzydła drzwi,; dolna krawędź ścianki bezpośrednio nad poziomem podłogi lub podestu, dopuszczalna szczelina nie większa niż 50mm (dopuszczalna szczelina większa niż 50mm w sytuacji, gdy jest ona wykorzystywana do nadmuchu powietrza z nagrzewnicy w przestrzeń przy drzwiach; wykonanie i mocowanie ścianek odporne na akty wandalizmu, Wszystkie klapy obsługowe usytuowane wewnątrz, w strefie nad oknami, wyposażone w zamki zamykane (otwierane) jednym kluczem np. typu kwadrat. Kolorystyka wewnętrzna. Wszystkie poręcze pionowe i poziome, dodatkowe poręcze i uchwyty dla pasażerów oraz poręcze przy drzwiach, w tym na skrzydłach drzwi, w kolorze żółtym RAL 1004 (lakierowanie proszkowe o dużej odporności na zarysowanie) lub kolorze zbliżonym (elementy wykonane z tworzyw i nie lakierowane). Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową gładką w kolorze ciemno-szarym (możliwa kompozycja graficzna np. różnych odcieni szarości w połączeniu z innym kontrastowym kolorem). Wzór wykładziny podłogowej, w oparciu o propozycje wykonawcy, zostanie uzgodniony podczas zawierania umowy. Siedzenia pasażerskie typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, odporne na ścieranie i zabrudzenie. Szkielety z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną, nie palne odporne na uszkodzenia mechaniczne z możliwością demontażu, montażu, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, z zamontowaną poręczą do przytrzymywania pasażerów. Tapicerka siedzeń pasażerskich w kolorze ciemnoczerwonym. Kolor i wzór zgodny z wymogami ZTM Warszawa określony przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ. Wymienione i pozostałe elementy wewnętrzne: poszycia boczne, poszycia dachu, maskownice, kratki wentylacyjne i inne elementy wykańczające, skomponowane kolorystycznie w sposób gwarantujący wysoką estetykę oraz zapewniający wymaganą kontrastowość poręczy. W osłonach nadokiennych możliwe zastosowanie estetycznych elementów wykańczających (ozdobnych) w kolorze ciemno-czerwonym. |  |
| 8 | Skrzynia biegów | Automatyczna min. 4 biegowa typu Voith lub równoważna za którą uważa się skrzynię posiadającą następujące funkcje: Zintegrowany retarder, uruchamiany pedałem hamulca. Elektroniczny systemem diagnozowania wraz z oprogramowaniem zmiany biegów, minimalizującym zużycie paliwa w warunkach drogowych i topografii miasta obsługiwanego przez zamawiającego, a także wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach. Producent skrzyni musi posiadać zorganizowany serwis w Polsce o czasie reakcji na zgłoszenie naprawy i jej wykonanie, w przypadku znaczącego uszkodzenia (przez znaczące uszkodzenie rozumie się uszkodzenie wymagające wymontowania całego podzespołu w celu naprawy), nie przekraczające 14 dni roboczych. |  |
| 9 | Zawieszenie | Pneumatyczne na miechach gumowych, z układem poziomującym, z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z systemem przyklęku prawej strony pojazdu na przystankach. Układ zawieszenia sterowany elektronicznie z możliwością diagnostyki. Most napędowy z przełożeniem minimalizującym zużycie paliwa. Układ kierowniczy z pełną regulacją położenia koła kierownicy, z pneumatyczną lub mechaniczną blokadą w wybranym położeniu. |  |
| 10 | Układ chłodzenia | Przewody układu chłodzenia: odporne na korozje ( np. miedź, mosiądz, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej), w otulinie eliminującej straty cieplne w okresie zimowym. Zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. Wyposażony w układ sygnalizacji zbyt niski poziomu płynu chłodzącego. Możliwość zewnętrznego czyszczenia chłodnic bez ich demontażu. |  |
| 11 | Układ pneumaty-czny | Przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję. Podgrzewany elektrycznie osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu, zapobiegający zamarzaniu układu pneumatycznego w temp. ujemnych. Szybkozłącze ¼” umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu (lub przodu i tyłu) autobusu. Zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu z opisem funkcyjnym złącz w języku polskim. |  |
| 12 | Układ hamulcowy | Hamulce tarczowe na obu osiach, wyposażone w układy: Pneumatyczny, dwuobwodowy. Wyposażony w system ABS. Automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych. Postojowy – pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy. Przystankowy – uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy. Informacja na pulpicie kierowcy o zużyciu klocków hamulcowych. |  |
| 13 13 13 | Drzwi Drzwi Drzwi | Drzwi pasażerskie spełniające wymagania Załącznika nr 3 do Reg. nr 107 EKG ONZ, Otwierane do wewnątrz pojazdu. Co najmniej przednie skrzydło I drzwi wyposażone w zamek zamykany i otwierany indywidualnym kluczem z zewnątrz autobusu, pozostałe skrzydła drzwi ryglowane od wewnątrz jednym kluczem typu „kwadrat", Wyposażone w mechanizm automatycznego ponownego otwarcia w przypadku przycięcia pasażera Sterowanie przednim skrzydłem 1 drzwi osobne i niezależne z funkcją zamykania i otwierania, realizowane oddzielnym przyciskiem na zewnątrz pojazdu. Dodatkowy przycisk na desce rozdzielczej umożliwiający otwarcie i zamknięcie wszystkich drzwi jednocześnie. Dopuszcza się automatyczne zablokowanie tej funkcji w sytuacji aktywowania przez kierowcę układu otwierania drzwi przez pasażerów. System niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz. Zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie na 1÷3 sekund przed każdym zamknięciem drzwi. Posiadający wykonaną blokadę awaryjnego otwarcia drzwi przy prędkości większej niż 5 km/h, posiadający urządzenie automatyczne, które zapobiega możliwości odjechania pojazdem z miejsca zatrzymania i postoju, gdy drzwi nie są całkowicie zamknięte – tzw. blokadę przystankową, Drzwi powinny być oświetlone w momencie otwarcia. Pierwsza połówka pierwszych drzwi z szybą ogrzewaną elektrycznie lub z podwójną szybą. System serwisowy (preferowany zabezpieczony przełącznik w kabinie kierowcy) umożliwiający zjazd awaryjny z otwartymi drzwiami. Układ sterowania drzwiami pasażerskimi: z sygnalizacją stanu otwarcia (zamknięcia) drzwi na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd – podświetlenie ciągłe przycisków w stanie otwarcia i wyświetlenie odpowiedniej ikony na wyświetlaczu, umożliwiający zamykanie i otwieranie drzwi przez prowadzącego pojazd przyciskami na desce rozdzielczej, wyposażony w dodatkowy przycisk na desce rozdzielczej umożliwiający otwarcie oraz zamknięcie wszystkich drzwi jednocześnie – w przypadku otwartych jakichkolwiek drzwi użyty przycisk powoduje zamknięcie drzwi, w przypadku zamkniętych wszystkich drzwi użyty przycisk powoduje otwarcie wszystkich drzwi, Układ otwierania drzwi przez pasażerów: aktywowany lub dezaktywowany przez prowadzącego pojazd osobnym przyciskiem, w stanie aktywności układu, prowadzący pojazd musi mieć możliwość otwarcia wybranych drzwi indywidualnym przyciskiem do sterowania tymi drzwiami, w stanie aktywności układu prowadzący pojazd musi mieć możliwość zamknięcia wybranych drzwi indywidualnym przyciskiem do sterowania tymi drzwiami bez powodowania dezaktywacji całego układu otwierania drzwi przez pasażerów, dezaktywacja układu otwierania drzwi przez pasażerów, przyciskiem przez prowadzącego pojazd, powinna powodować jednoczesne zamknięcie wszystkich drzwi otwartych w tym momencie, bez potrzeby używania innych przycisków oraz wygaszenie wszystkich sygnałów potrzeby zatrzymania i/lub potrzeby otwarcia drzwi, wyposażony w funkcję automatycznego zamykania drzwi po ich otwarciu przez pasażerów wraz z systemem detekcji obecności pasażerów w kontrolowanej strefie drzwi, funkcja uruchamiana przez prowadzącego pojazd osobnym przyciskiem, automatyczne zamknięcie drzwi po ich otwarciu przez pasażerów powinno nastąpić po upływie 5 sekund od momentu stwierdzenia, że w strefie otwarcia drzwi kontrolowanej przez system detekcji, nie znajduje się żaden pasażer, wykrycie obecności pasażera w kontrolowanej strefie powinno spowodować przerwanie zamykania się drzwi oraz pełne ich otwarcie, a następnie ponowienie procedury automatycznego zamykania, system powinien posiadać możliwość w trybie serwisowym zmiany czasu (wielkości opóźnienia), po którym następuje automatyczne zamknięcie drzwi, system detekcji obecności pasażerów w kontrolowanej strefie drzwi nie może być aktywny przy korzystaniu z podstawowego układu otwierania i zamykania drzwi przez prowadzącego pojazd, Przyciski zamiaru wysiadania „na żądanie” zlokalizowane wewnątrz pojazdu: równomiernie rozmieszczone na całej długości przestrzeni pasażerskiej, na poręczach lub innych powierzchniach zabudowy nadwozia, w liczbie: minimalnej – 1 przycisk na każde 4 miejsca siedzące, zalecanej – na wszystkich pionowych poręczach, kolor obudowy przycisków szary, kolor przycisków czerwony, oznaczone napisem na przycisku „STOP”, oznaczone dodatkowo napisem „STOP” w alfabecie Braille’a, przypisane funkcjonalnie do najbliższych dla danego przycisku drzwi – strefy działania przycisków, z sygnalizacją naciśnięcia przycisku na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd oraz sygnalizacją potrzeby otwarcia drzwi właściwych dla strefy, w jakiej został naciśnięty przycisk,z sygnalizacją naciśnięcia przycisku dla pasażerów poprzez wyświetlenie napisu „STOP” na tablicach informacyjnych wewnętrznych przez ok. 5 sek. po naciśnięciu przycisku,z sygnalizacją naciśnięcia przycisku poprzez podświetlenie wszystkich przycisków wskazanych w punkcie 17 (podświetlenie przycisku lub pola dokoła przycisku) na czerwono działające od momentu naciśnięcia do momentu otwarcia się drzwi na przystanku lub uaktywnienia przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów, naciśnięcie przycisku powinno być sygnalizowane mechanicznie poprzez wyraźnie wyczuwalny skok przycisku. Przyciski otwierania drzwi przez pasażerów zlokalizowane wewnątrz pojazdu: służące do otwierania tylko tych drzwi przy których są umieszczone, pełniące równocześnie funkcję przycisku zamiaru wysiadania „na żądanie” w przypadku drzwi otwieranych do środka umieszczone na pionowych poręczach przy drzwiach, w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz umieszczone bezpośrednio na skrzydłach drzwi, wyposażone w funkcję pamięci, która powoduje zapamiętanie faktu naciśnięcia danego przycisku i skutkuje automatycznym otwarciem drzwi, przy których przycisk został naciśnięty, po zatrzymaniu pojazdu na przystanku oraz po uaktywnieniu przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów, kolor obudowy przycisków szary, kolor przycisków niebieski, oznaczone na przycisku lub na obudowie piktogramem w formie dwóch przeciwnie skierowanych strzałek „< >” z piktogramem drzwi pomiędzy strzałkami oraz z napisem „STOP” oznaczone dodatkowo napisem „STOP” w alfabecie Braille’a, z sygnalizacją naciśnięcia przycisku jako zamiaru wysiadania „na żądanie” na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd oraz sygnalizacją potrzeby otwarcia danych drzwi, z sygnalizacją naciśnięcia przycisku dla pasażerów poprzez wyświetlenie napisu „STOP” na tablicach informacyjnych wewnętrznych przez ok. 5 sek. po naciśnięciu przycisku, z sygnalizacją naciśnięcia przycisku poprzez podświetlenie przycisku (lub pola dokoła przycisku) przy danych drzwiach oraz wszystkich przycisków wskazanych w punkcie 17 na czerwono działające od momentu naciśnięcia do momentu otwarcia się drzwi na przystanku lub uaktywnienia przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów, z sygnalizacją aktywnego układu otwierania drzwi przez pasażerów poprzez podświetlenie przycisku (lub pola dokoła przycisku) na zielono działające od momentu aktywowania przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów do momentu otwarcia drzwi lub do momentu dezaktywowania układu otwierania drzwi przez pasażerów bez ich otwarcia (w przypadku aktywnej funkcji automatycznego zamykania drzwi sygnalizacja do momentu dezaktywowania układu otwierania drzwi przez pasażerów – automatyczne zamknięcie drzwi nie wyłącza podświetlenia przycisku), naciśnięcie przycisku powinno być sygnalizowane mechanicznie poprzez wyraźnie wyczuwalny skok przycisku, lokalizacja przycisków w pojeździe w przypadku drzwi otwieranych do środka: przycisk przy I drzwiach umieszczony tylko po prawej stronie drzwi, przyciski przy II i III drzwiach umieszczone po obu stronach drzwi, przy III drzwiach dopuszcza się tylko jeden przycisk, po lewej stronie drzwi, wyłącznie w sytuacji gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe umieszczenie przycisków po obu stronach drzwi. Przyciski otwierania drzwi przez pasażerów zlokalizowane na zewnątrz pojazdu: służące do otwierania tylko tych drzwi przy których są umieszczone po uaktywnieniu przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów, umieszczone przy drzwiach, umieszczone bliżej krawędzi drzwi niż urządzenie sterujące awaryjnego otwierania drzwi; dopuszcza się usytuowanie urządzenia sterującego awaryjnego otwierania drzwi bliżej krawędzi drzwi niż przyciski otwierania, tylko jeśli jest to związane ze szczególnymi uwarunkowaniami konstrukcyjnymi, np. umieszczeniem urządzenia sterującego na szybach bocznych, przycisk znajdujący się po prawej stronie drzwi wyposażonych w pochylnię (rampę) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umieszczony bliżej krawędzi drzwi niż przycisk sygnalizujący konieczność użycia pochylni lub umieszczony nad tym przyciskiem, wyposażone w funkcję pamięci, która powoduje zapamiętanie faktu naciśnięcia danego przycisku i skutkuje automatycznym otwarciem drzwi, przy których przycisk został naciśnięty, po zatrzymaniu pojazdu na przystanku oraz po uaktywnieniu przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów, kolor obudowy przycisku czerwony RAL 3020, kolor przycisku czerwony, oznaczone na przycisku wypukłym piktogramem w formie dwóch przeciwnie skierowanych strzałek „< >”, z sygnalizacją aktywnego układu otwierania drzwi przez pasażerów poprzez podświetlenie przycisku (lub pola dokoła przycisku) na zielono działające od momentu aktywowania przez prowadzącego pojazd układu otwierania drzwi przez pasażerów do momentu otwarcia drzwi lub do momentu dezaktywowania układu otwierania drzwi przez pasażerów bez ich otwarcia, z sygnalizacją naciśnięcia przycisku poprzez chwilowe podświetlenie przycisku na czerwono, przyciski typu sensorycznego (dotykowe), lokalizacja przycisków na pojeździe: przycisk przy I drzwiach umieszczony tylko po lewej stronie, przyciski przy II i III drzwiach umieszczone po obu stronach drzwi, przy III drzwiach dopuszcza się tylko jeden przycisk, po prawej stronie drzwi, wyłącznie w sytuacji gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe umieszczenie przycisków po obu stronach drzwi. |  |
| 14 | Ogrzewanie | Wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez minimum trzy nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej (usytuowane równomiernie w całym pojeździe) oraz jedna dodatkowo w kabinie kierowcy. Sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim, w oparciu o dane rejestrowane przez czujniki temperatury wewnątrz i na zewnątrz autobusu, we współpracy z układem klimatyzacji autobusu, Wyposażony w układ sygnalizacji poziomu płynu chłodzącego, Silniki wentylatorów nagrzewnic z regulowaną prędkością obrotową. Podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika agregat grzewczy zasilany z głównego zbiornika paliwa. Sterowanie pracą układu ogrzewania powinno zapewnić możliwość uzyskania temperatur w przestrzeni pasażerskiej określonych w tabeli w pkt. 15, w zależności od temperatury zewnętrznej, |  |
| 15 15 | Urządzenie klimaty-zacyjne Urządzenie klimaty-zacyjne | Urządzenie zamontowane na dachu autobusu, Działające automatycznie, w oparciu o dane rejestrowane przez czujniki temperatury wewnątrz i na zewnątrz autobusu, we współpracy z układem ogrzewania autobusu, Posiadające funkcję chłodzenie-ogrzewanie, Z funkcją niezależnego sterowania pracą i regulacji temperatury w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej, sterownik umożliwiający ręczne ustawienie (w trybie serwisowym) wymaganej temperatury w przestrzeni pasażerskiej, z możliwością pracy w trybie samej wentylacji przestrzeni pasażerskiej, minimalna moc chłodzenia 25 kW; zalecane zastosowanie automatycznego sterownika WABCO ATC, automatyczny układ sterowania pracą urządzenia klimatyzacyjnego, we współpracy z urządzeniami ogrzewczymi i wentylacyjnymi, powinien zapewniać uzyskanie następujących temperatur w przestrzeni pasażerskiej autobusu: Temperatura zewnętrzna Temperatura wewnętrzna wymagana w przestrzeni pasażerskiej (tolerancja ±oC) Urządzenia podstawowe Urządzenia współpracujące ≤ 2oC 7oC (±1oC) urządzenia grzewcze funkcja ogrzewania urządzeń klimatyzacyjnych 2,1oC do 10oC Podwyższona o 50C w stosunku do temperatury zewnętrznej (±1oC) urządzenia grzewcze funkcja ogrzewania urządzeń klimatyzacyjnych 10,1oC do 15oC 15oC (±1oC) urządzenia grzewcze funkcja ogrzewania urządzeń klimatyzacyjnych 15,1oC do 22oC = temperaturze zewnętrznej oC (±1oC) wentylacja 22,1oC do 26oC 22oC (±1oC) urządzenia klimatyzacyjne urządzenia klimatyzacyjne >26,1C do 29,9 oC obniżona o 4oC w stosunku do temperatury zewnętrznej (±1oC) urządzenia klimatyzacyjne urządzenia klimatyzacyjne od 30 do 34,9 oC obniżona o 5oC w stosunku do temperatury zewnętrznej (±1oC) urządzenia klimatyzacyjne urządzenia klimatyzacyjne > 35 oC obniżona o 6oC w stosunku do temperatury zewnętrznej (±1oC) urządzenia klimatyzacyjne urządzenia klimatyzacyjne Warunki pomiaru temperatury w przestrzeni pasażerskiej: okna i drzwi zamknięte, pomiar w części środkowej poza strefami drzwi na wysokości 1,2m od podłogi, tolerancja pomiaru temperatury ±2oC, różnica temperatur pomiędzy częściami przestrzeni pasażerskiej o skrajnych temperaturach nie większa niż 2 °C, Nadmuch powietrza realizowany wieloma otworami rozmieszczonymi możliwie równomiernie w przestrzeni pasażerskiej, w taki sposób, aby umożliwiały wymaganą wymianę powietrza i nie kierowały powietrza bezpośrednio na głowy pasażerów; powietrze dostarczane do przestrzeni pasażerskiej z urządzenia klimatyzacyjnego nie może powodować dyskomfortu (odczucia chłodu lub uciążliwego hałasu związanego z pracą urządzenia) dla pasażerów siedzących i stojących w każdym miejscu przestrzeni pasażerskiej, czynnik chłodniczy R 134a, W miejscu łatwo dostępnym w komorze silnika zamontowane odpowiednie szybkozłącze kątowe umożliwiające podłączenie urządzenia do obsługi klimatyzacji, |  |
| 16 | Wentylacja przestrzeni pasażerskiej | Naturalna, przez okna boczne otwierane w górnej części, przesuwne, rozmieszczone równomiernie na całej długości pojazdu, liczba okien otwieranych o szerokości nie mniejszej niż 800mm nie mniejsza niż 50% wszystkich okien w autobusie, biorąc pod uwagę wszystkie okna w przestrzeni pasażerskiej o wymaganej szerokości łącznie po obydwu stronach autobusu, przy czym po prawej stronie autobusu musi się znajdować co najmniej jedno pełnowymiarowe okno otwierane; wysokość części otwieranej nie mniejsza niż 30 % i nie większa niż 60 % wysokości okna (wysokość minimalna 250 mm); część przesuwna okna musi być zabezpieczona przed samoczynnym przesuwaniem się jej podczas jazdy, okno otwierane musi posiadać możliwość trwałego zablokowania go przez kierowcę, w pozycji zamkniętej, przy pracującym urządzeniu klimatyzacyjnym w przestrzeni pasażerskiej, np. zamkiem typu „kwadrat. Naturalna, przez uchylne wywietrzniki dachowe (otwieranie przód-tył niezależne; możliwość wyboru ustawienia: przód, przód + tył, tył), liczba wywietrzników nie mniejsza niż 2 sztuki, rozmieszczone na całej długości pojazdu; otwieranie i zamykanie sterowane zdalnie z miejsca kierowcy, napęd elektryczny; wymagana funkcja automatycznego zamykania wywietrzników przy pracującym urządzeniu klimatyzacyjnym w przestrzeni pasażerskiej; wymagana funkcja automatycznego zamykania wywietrzników przy załączeniu wycieraczek szyby przedniej w trybie pracy ciągłej, Wymuszona poprzez wentylatory elektryczne dachowe, co najmniej 1 szt. Niezależne od urządzenia klimatyzacyjnego w wydajności łącznej co najmniej 1500m3/h. |  |
| 17 | Instalacja elektryczna | Instalacja elektryczna winna być oparta o rozwiązania szyny CAN. Złącza przewodów i urządzeń jednoznacznie, czytelnie i numerycznie opisane. Złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią (preferowane umieszczenie tablicy rozdzielczej wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych). Wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub przewodach chroniących je przed zabrudzeniami i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych. Wydzielony przedział na akumulatory, wyposażony w wózek lub szufladę wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozją, np. tworzywami sztucznymi. Elektroniczne urządzenia sterujące umiejscowione w sposób umożliwiający diagnozowanie podczas jazdy autobusem, Deska rozdzielcza w kabinie kierowcy ergonomiczna, wyposażona w drogomierz i prędkościomierz (tachograf niedopuszczalny), Wyposażony w urządzenie do oceny zużycia paliwa (ekonomizer), realizowane funkcjonalnie przez autokomputer, informujące kierowcę co najmniej (wg wyboru oraz z możliwością wyzerowania przez kierowcę w momencie rozpoczynania pracy danego dnia) o wartości chwilowego i średniego zużycia paliwa w 1/100km; rejestracja wielkości zużycia paliwa w ramach tzw. sygnałów technicznych rejestrowanych przez autokomputer; rejestracja czasu pracy, przebytych kilometrów oraz uzyskanego wyniku średniego zużycia paliwa, możliwość przekazania danych zarejestrowanych w ciągu dnia pracy do urządzenia zewnętrznego do dalszej obróbki z możliwością wyodrębnienia wszystkich danych o zużyciu paliwa dla każdego kierowcy zalogowanego do systemu oraz sporządzania wydruków (załączone odpowiednie oprogramowanie), Zalecana prezentacja chwilowego i średniego zużycia paliwa na stanowisku kierowcy, graficzna lub inna wizualna (diody kolorowe, piktogramy itp.), zakres jazdy ekonomicznej oznaczony kolorem zielonym, zalecana możliwość programowania wartości granicznych tego zakresu w zależności od rodzaju linii komunikacyjnej, Wyposażony w urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika przez osoby pod wpływem alkoholu, posiadające analizator wydechu i immobiliser, z możliwością dostosowania wybranych parametrów (np. czas na uruchomienie i czas ponownego uruchomienia bez konieczności wykonywania testu) do wymagań Zamawiającego, Światła LED do jazdy dziennej, zgodne z obowiązującymi przepisami; zalecane zamontowanie świateł .do jazdy dziennej poza zderzakiem przednim, Wyposażony w dodatkowe światło „STOP" lub w dwa dodatkowe światła „STOP" górne, Dodatkowe światła kierunkowskazów, tylne górne, Oświetlenie obszaru drzwi (stopień wejściowy), wykonane w technologii LED, zapalające się automatycznie po otwarciu drzwi i świecące się w sposób ciągły do momentu całkowitego ich zamknięcia; lampy oświetlające umieszczone wewnątrz autobusu nad drzwiami, w osi otworu drzwi; lampa drzwi przednich umieszczona w zagłębieniu lub posiadająca odpowiednią osłonę (nie powodująca oślepiania kierowcy bezpośrednio lub przez lusterka wewnętrzne), Lampy oświetlenia przestrzeni pasażerskiej rozmieszczone równomiernie w dwóch ciągach wzdłuż autobusu, wykonane w technologii LED, nie powodujące oślepiania kierowcy (także poprzez lusterka wewnętrzne); lampy oświetlenia przedniej części wnętrza autobusu posiadające możliwość niezależnego wyłączenia lub zmniejszenia jasności świecenia, Oświetlenie zewnętrzne autobusu wykonane przy maksymalnym wykorzystaniu technologii LED. |  |
| 18 | Okna | Szyby wklejane do nadwozia. Szyby boczne i tylna przyciemniane o współczynniku przepuszczania światła nie mniejszym niż 50%. Przesuwana szyba boczna w oknie lewym kabiny kierowcy. Szyba boczna kierowcy musi być przepuszczalna dla promieni podczerwonych. Szyby okien – pojedyncze. |  |
| 19 | Koła i ogumienie | Obręcze stalowe. Opony radialne, bezdętkowe, rozmiar 275/70 R 22,5 wykonane w gat. I, Wymagany gwarantowany przebieg 150 000 kilometrów. Poziom hałasu nie większy niż 71dB. Wszystkie koła wyważone. |  |
| 20 | Miejsce pracy i wyposażenie kabiny kierowcy | Kabina typu zamkniętego, z wydzielonym wejściem dla kierowcy przez przednie skrzydło pierwszych drzwi sterowane osobno i niezależnie, z zachowaniem minimalnej szerokości wejścia dla pasażerów 550mm; dopuszcza się miejscowo prześwit do około 250mm pomiędzy zabudową a sufitem jeśli spowodowany jest względami konstrukcyjnymi, np. koniecznością otwierania się pokryw schowków itp.; nie dopuszcza się prześwitów pomiędzy elementami konstrukcyjnymi kabiny oraz pomiędzy kabiną i podłogą autobusu. Drzwi do kabiny z szybą z powłoka antyrefleksyjną, zamykane na blokowany zamek. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie. Lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego. Osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy. Fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, z funkcją pneumatycznego dopasowania do kształtu pleców. Z funkcją podgrzewania fotela. Przyciski funkcyjne z prawej strony. Kolor tapicerki ciemno-szary. Koło kierownicze z regulacją położenia wysokości i pochylenia koła kierownicy łącznie z deską rozdzielczą. Układ wentylacji i ogrzewania pracujący niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej. Zastosowanie dodatkowej nagrzewnicy typu dmuchawa, sterowanej niezależnie, zapewniającej nadmuch ciepłego powietrza w rejon nóg kierowcy. Klimatyzacja kabiny kierowcy, napędzana od silnika pojazdu. Ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza posiadająca: prędkościomierz zintegrowany z drogomierzem i licznikiem przebiegu dziennego, obrotomierz, wyświetlacz LCD wyświetlający, w zależności od stanu faktycznego autobusu, komunikaty tekstowe (w języku polskim) lub (i) graficzne informujące (minimum) o bieżącym stanie autobusu: włączonych urządzeniach, zbyt niskim poziomie cieczy chłodzącej, ciśnieniu w instalacji pneumatycznej, poziomie płynu Adblue, otwartych drzwiach, występujących usterkach - w przypadku wystąpienia kilku usterek jednocześnie, informacja o konieczności przełączenia (zmiany) typu wyświetlanych treści (informacji). Podkładka do rozkładu jazdy z lampką oświetlającą nie powodującą oślepiania kierowcy. Oświetlenie ogólne i punktowe. Instalacja nagłaśniająca umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom. Podstawa do podłączenia kasy fiskalnej (Emar 105), instalacja 24V. Wieszak na ubranie umieszczony za fotelem kierowcy. Wyposażona w zamykany na kluczyk schowek na dokumenty i rzeczy osobiste kierowcy, schowek umożliwiający włożenie przedmiotu o wymiarach około 120x250x400mm. oraz miejsce np. półkę lub schowek na drzwiach kabiny do przewożenia co najmniej 1 szt. typowej butelki 1,5l (w pozycji stojącej). |  |
| 21 21 | Komputer pojazdowy Komputer pojazdowy | Pojazdy wyposażone w Komputer Pojazdowy – urządzenie współpracujące (jednocześnie) z innymi systemami pokładowymi, w tym Systemem Informacji Liniowej, Systemem Pobierania Opłat za Przejazdy, Systemem Sprzedaży Biletów, Systemem Zliczania Pasażerów, Systemu Monitoringu Wizyjnego. Pobierające dane techniczne bezpośrednio z szyny CAN bus, rejestrujące i przechowujące wybrane parametry i dane dotyczące pracy pojazdu i eksportujące te dane. Dane z pojazdów będą przesyłane w czasie rzeczywistym na serwer Zamawiającego za pomocą sieci GSM/UMTS/LTE/WLAN. Komputer Pojazdowy rejestruje: przebytą przez pojazd odległość (wyrażona w metrach) pomiędzy wszystkimi przystankami na trasie, przebytą przez pojazd odległość (wyrażona w metrach) od początku kursu do każdego przystanku na trasie, otwarcie pierwszych (≠przednich) drzwi na przystanku, zamknięcie ostatnich (≠tylnych) drzwi na przystanku, stan układu otwierania drzwi przez pasażerów, numer obsługiwanego przystanku (poprzedniego, aktualnego), z uwzględnieniem braku zatrzymania na przystankach „na żądanie”, użycie przycisku otwarcia drzwi lub przycisku zamiaru wysiadania „na żądanie” (rejestrowany moment pierwszego naciśnięcia przycisku przed zatrzymaniem na danym przystanku) użycie przycisku sygnalizacji potrzeby użycia rampy dla wózka inwalidzkiego, nazwę trasy dla kursu i czas rozpoczęcia kursu (wg obowiązującego rozkładu ZTM), brygadę i linię, lokalizację pojazdów (pozycję GPS) z Systemu Lokalizacji Pojazdu nie rzadziej niż co 10 sekund, liczbę osób (z Systemu Zliczania Pasażerów), które weszły do pojazdu na każdym przystanku, liczbę osób (z Systemu Zliczania Pasażerów), które opuściły pojazd na każdym przystanku, liczbę osób (z Systemu Zliczania Pasażerów) obecnych w pojeździe po odjeździe z każdego przystanku, prędkość pojazdu z systemu GPS w km/h, prędkość pojazdu z CAN bus w km/h, kierunek ruchu (kurs w stopniach), zgodnie ze wskazówkami zegara względem osi podłużnej pojazdu, status poruszania się pojazdu, temperaturę powietrza we wnętrzu pojazdu w stopniach Celsjusza (wartość uśrednioną oraz wartości skrajne – minimalną i maksymalną w danym momencie), temperaturę powietrza na zewnątrz pojazdu w stopniach Celsjusza, status pracy urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych (działające/nie działające), wynik testu z systemu kontroli dostępu do pojazdu, próba uruchomienia pojazdu bez systemu kontroli dostępu do pojazdu, awaryjne uruchomienie pojazdu, wszystkie zmiany parametrów (zmiany statusu, zmiany wartości) rejestrowane i zapisywane wraz z czasem wystąpienia danego zdarzenia z dokładnością do milisekundy wg czasu UNIX, dane GPS rejestrowane wraz z dokładnością wyznaczonej pozycji jako promień w metrach z dokładnością minimum 67% i zapisywane w formacie ułamka dziesiętnego stopnia (z dokładnością do części milionowych), dane dotyczące odległości pobierane z CAN bus i rejestrowane z dokładnością do jednego metra. czas pracy urządzenia grzewczego, czas pracy klimatyzacji Dopuszczalne jest aby System Zliczania Pasażerów pobierał odpowiednie dane i parametry dotyczące pracy pojazdu, przy zachowaniu poprawności rejestracji, raportowania wymaganych przez Zamawiającego parametrów pracy pojazdu. Wówczas dane, o których mowa w punkcie 2, ppkt. l-m, nie muszą być gromadzone przez Komputer Pojazdowy. Komputer Pojazdowy: automatycznie pobiera i przetwarza elektroniczne rozkłady jazdy z serwera (aktualne dane, w tym rozkłady jazdy, pliki audio, treści Systemu Informacji Liniowej), dane muszą być dostępne maksymalnie w ciągu 10 minut od uruchomienia komputera, wysyła zintegrowane dane z ruchu pojazdu na serwer wskazany przez Zamawiającego w ustalonym trybie i formacie, sprawdza stan zapełnienia nośników, sygnalizuje ich brak, awarię rejestratora i kamer zainstalowanych na pokładzie pojazdu i wysyła alarmy o stanie ich pracy, przeprowadza identyfikację i autoryzację logującego się użytkownika (prowadzącego pojazd) na podstawie listy użytkowników wraz z uprawnieniami automatycznie pobieranej ze wskazanego przez Zamawiającego źródła, wyświetla alarmy o awarii wybranych urządzeń pokładowych; wymagane jest objęcie tą funkcją wszystkich urządzeń pokładowych, synchronizuje czas systemowy komputera ze wskazanego źródła – wymagany jest jednakowy czas na wszystkich współpracujących urządzeniach. |  |
| 22 22 22 22 | System informacji liniowej i pasażerskiej System informacji liniowej i pasażerskiej System informacji liniowej i pasażerskiej System informacji liniowej i pasażerskiej | System Informacji Liniowej obejmuje urządzenia umożliwiające wizualne oraz głosowe przekazywanie informacji o trasie przejazdu, zgodny z wymaganiami ZTM Warszawa. Sterowanie Systemem Informacji Liniowej w oparciu o sterownik: zainstalowany w kabinie prowadzącego pojazd w miejscu zapewniającym łatwy dostęp, podgląd prezentowanych informacji oraz obsługę sterownika, wyposażony w kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 10”, wyposażony w ekran dotykowy zabezpieczony szybą hartowaną lub poliwęglanem o grubości min. 3 mm, posiadający automatyczną regulację jasności w zależności od natężenia oświetlenia, w tym możliwość pracy w trybie nocnym, posiadający interfejs obsługiwany dotykowo zoptymalizowany pod kątem ergonomii (czynności obsługowe ograniczone do niezbędnego minimum) według wytycznych Zamawiającego, umożliwiający zalogowanie się w Systemie prowadzącego pojazd oraz przelogowanie (zmianę prowadzących) bez przerywania ustawionego zadania przewozowego, zalecane logowanie za pomocą kart bezstykowych typu mifare, umożliwiający ustawienie zadania przewozowego przez wybór zaprogramowanej linii (z listy i przez wpisanie w polu tekstowym) i wybór odpowiedniej dla danej linii brygady (z listy i przez wpisanie w polu tekstowym) lub poprzez wprowadzenie niezaprogramowanych oznaczeń linii i brygady, wyposażony w zintegrowany port USB (możliwe wbudowanie portu bezpośrednio w sterownik lub w innym miejscu na stanowisku prowadzącego pojazd) umożliwiający eksport danych z systemu monitoringu wizyjnego, sterujący automatycznie wyświetlaniem treści na tablicach Systemu oraz emisją informacji głosowych, zapewniający automatyzację pracy Systemu – zmianę informacji na wyświetlaczach (kierunku, trasy, ew. oznaczenia linii przy zmianie linii w ramach obsługi zadania przewozowego itd.) po zakończeniu realizacji półkursu, informujący prowadzącego pojazd krótkim sygnałem dźwiękowym w zdefiniowanym czasie przed rozpoczęciem kursu oraz długim sygnałem o rozpoczętym kursie, zgodnie z planowym rozkładem jazdy, przechowujący w pamięci wszelkie dane dotyczące tras i rozkładów jazdy, w tym plików zapowiedzi głosowych – aktualnych w dniu kursowania oraz ważnych w dniach kolejnych (w oparciu o dane udostępnione przez Zamawiającego), umożliwiający podczas obsługi zadań przewozowych bieżącą prezentację: aktualnego czasu, oznaczenia obsługiwanej linii, oznaczenia obsługiwanego zadania przewozowego (brygady), typu rozkładu jazdy, oznaczenia kierunku dla obsługiwanej trasy, nazwy i numeru aktualnie obsługiwanego lub najbliższego (w momencie przejazdu pomiędzy przystankami) przystanku wraz z rozkładową godziną odjazdu oraz bieżącym odchyleniem od rozkładu (czasem pozostałym do odjazdu – odliczanie wsteczne lub czasem po odjeździe w przypadku opóźnienia), nazwy i numeru kolejnego przystanku na trasie oraz odległość pozostającą do przystanku – odliczanie wsteczne adekwatne do pokonanego dystansu pomiędzy poprzednim przystankiem a następnym, oznaczenie przystanków „na żądanie” przy nazwie i numerze przystanku, strefy biletowej, pozycji pojazdu względem strefy przystankowej, umożliwiający prowadzącemu ręczną korektę aktualnie obsługiwanego lub kolejnego przystanku – przyciski przewijania na liście przystanków (wstecz i do przodu), umożliwiający wprowadzenie w każdym momencie przez prowadzącego pojazd wyświetlania dowolnego oznaczenia linii (także nie zaprogramowanego z zastrzeżeniem blokady możliwości wprowadzania oznaczeń do czterech znaków, z tym nie więcej jak dwóch liter), w celu obsługi linii rezerwowych lub zastępczych oraz korektę wyświetlanych treści, umożliwiający wywołanie trybu „zmiana trasy” oraz przywrócenie realizacji zaprogramowanej sekwencji, umożliwiający zaprogramowanie w trybie „zmiana trasy” nowych krańców w oparciu o listę zaprogramowanych przystanków, umożliwiający ręczną zmianę strefy biletowej w trybie „zmiana trasy” umożliwiający uruchomienie trybu „technicznego” pracy tablic kierunkowych, podczas przejazdu bez pasażerów, w którym wszystkie tablice wewnętrzne są wygaszone a na tablicach zewnętrznych wyświetlany jest napis „przejazd techniczny”, umożliwiający uruchomienie trybu „serwisowego” pracy tablic kierunkowych, podczas przejazdu po terenie zajezdni, serwisu itp., w którym wszystkie tablice wewnętrzne i zewnętrzne są wygaszone, rejestrujący ostatnie zaprogramowane ustawienia dotyczące obsługiwanej linii, rodzaju rozkładu jazdy, brygady itd.; w przypadku restartu urządzenia, tj. jeżeli ponowne uruchomienie systemu nastąpiło w ciągu pięciu minut, interfejs sterownika powinien zaproponować przywrócenie ostatnio zaprogramowanej trasy lub umożliwić zmianę ustawień (jeżeli zachodzi taka konieczność), posiadający oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie danych z Systemu na potrzeby innych systemów pokładowych, eksport danych z Systemu oraz import danych do Systemu, w tym zdalną aktualizację danych, posiadający funkcję automatycznej korekty informacji o realizacji trasy (prezentacji informacji o bieżącym i następnym przystanku na trasie) w oparciu o sygnał zamknięcia/otwarcia drzwi, pozycję pojazdu z Systemu Lokalizacji Pojazdu i współrzędne GPS przystanków oraz pokonaną przez pojazd odległość, umożliwiający odebranie aktualizacji informacji o trasie w czasie rzeczywistym oraz informujący prowadzącego pojazd sygnałem dźwiękowym o odebraniu aktualizacji z opcją zatwierdzenia odbioru aktualizacji przez prowadzącego, umożliwiający odebranie komunikatów tekstowych w czasie rzeczywistym z innych systemów Zamawiającego, w oparciu o uzgodniony format i interfejs oraz informujący prowadzącego pojazd sygnałem dźwiękowym o odebraniu komunikatu z opcją zatwierdzenia odbioru komunikatu przez prowadzącego, posiadający API umożliwiające aplikacjom zewnętrznym (np. łączącym się z Systemem technologią Bluetooth Low Energy – urządzenia typu beacon) wyzwolenie na zewnątrz pojazdu komunikatu głosowego po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku (oznaczenie linii, kierunek itd.). 3. Prezentacja reklam oraz ekspozycja elementów informacyjnych b) Pojazdy wyposażone w ramkę A2 na materiały informacyjne: w orientacji pionowej, wymiary części widocznej 420 × 594 mm, umieszczoną na tylnej ścianie wygrodzenia kabiny prowadzącego pojazd, umożliwiająca łatwą wymianę materiałów, z zalecanym zabezpieczeniem ramki przed otwarciem przez osoby niepowołane, np. poprzez zastosowanie zamka na kluczyk, projekt ramki i szczegółowa lokalizacja podlega uzgodnieniom z Zamawiającym. c) Pojazdy wyposażone w uchwyty na plakaty informacyjne: typu klips do mocowania arkusza formatu A3 (w pozycji poziomej), zamontowane w górnej części okien po prawej stronie, liczba i lokalizacja uchwytów – jeden uchwyt zamontowany w górnej części pierwszego okna po prawej stronie pojazdu (obok elektronicznej tablicy wewnętrznej bocznej). d) Pojazdy wyposażone w uchwyty na zastępczą informację liniową eksponowaną w trybie doraźnym, umożliwiające umieszczenie tablic o wymiarach 250 × 870 mm oraz 260 × 400 mm, zamontowane w dolnej części okna przedniego po prawej stronie oraz okna pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami, lokalizacja uchwytów nie może powodować ograniczenia widoczności elementów informacji pasażerskiej (tablic elektronicznych, plakatów) oraz informacji o numerze zadania przewozowego, uchwyty powinny mieć postać zatrzasków umożliwiających umieszczenie tablicy i dociśnięcie jej do okna, konstrukcja uchwytów, gdy nie są używane do ekspozycji informacji, nie może ograniczać widoczności prowadzącego pojazd oraz utrudniać obserwacji otoczenia pasażerom, projekt uchwytów podlega uzgodnieniom z Zamawiającym, wyznaczenie lokalizacji uchwytów podlega uzgodnieniom z Zamawiającym. e) Pojazdy wyposażone w tabliczkę informującą o oznaczeniu zadania przewozowego (tzw. brygady) – wyświetlacz w kolorze pomarańczowym umożliwiający wyświetlenie od jednego do trzech znaków alfanumerycznych o minimalnej rozdzielczości 32 × 16 punktów świetlnych w rozstawieniu 6 mm. f) Pojazdy wyposażone w wyświetlacz numeru służbowego prowadzącego pojazd: zintegrowany z Systemem Informacji Liniowej i wyświetlający numer aktualnie zalogowanego prowadzącego, wyświetlacz w kolorze pomarańczowym umożliwiający wyświetlenie od jednego do trzech znaków alfanumerycznych o minimalnej rozdzielczości 32 × 16 punktów świetlnych w rozstawieniu 6 mm zamontowany z prawej strony podszybia szyby przedniej – zalecane rozwiązanie na odwrocie uchwytu do tabliczki o oznaczeniu zadania przewozowego, widoczny dla pasażerów, g) Pojazdy wyposażone w ramkę A3 na plakaty informacyjno-promocyjne: umieszczona w orientacji pionowej, wymiary umożliwiające ekspozycję plakatów formatu A3, tj. 297 × 420 mm, ze szczeliną umożliwiającą umieszczenie i wyjęcie od góry plakatów, wykonaną z przezroczystego bezbarwnego tworzywa sztucznego, wyposażoną w kieszeń PVC antyrefleksyjną zabezpieczającą umieszczane w ramce plakaty z obu stron, projekt ramki podlega uzgodnieniom z Zamawiającym, zamocowaną do okna bocznego po lewej stronie autobusu, w przestrzeni od kabiny prowadzącego pojazd do tylnej krawędzi platformy do przewozu wózka inwalidzkiego i dziecięcego, przy użyciu taśmy żelowej, wyznaczenie okna podlega uzgodnieniom z Zamawiającym. h) Pojazdy wyposażone w pojemnik (skrzynkę) na materiały informacyjne: wykonany wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego, zamontowany na lewej ścianie bocznej w rejonie II drzwi (platformy do przewozu wózka dziecięcego), posiadający kieszeń umożliwiającą umieszczenie ulotek o formacie maksymalnie A4 w nakładzie min. 200 sztuk w taki sposób aby ulotki były podparte w orientacji pionowej, posiadający dodatkową kieszeń umożliwiającą umieszczenie ulotek w formacie A5 w nakładzie min. 200 sztuk w taki sposób aby ulotki były podparte w orientacji pionowej, umożliwiający umieszczenie na ściance frontowej pojemnika naklejki informacyjnej o wymiarach 80 × 135 mm, projekt pojemnika podlega uzgodnieniom z Zamawiającym, dokładne miejsce oraz sposób mocowania pojemnika podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. i) Pojazdy wyposażone w uchwyty na chorągiewki: przystosowane do umieszczania chorągiewek o średnicy trzonka 16 mm, umiejscowione w górnej części uchwytu lusterek bocznych lub górnym obrysie pojazdu po lewej i prawej stronie. uchwyty wykonane z materiału odpornego na rdzę. |  |
| 23 | Nagłośnie-nie | 1. Pojazdy wyposażone w system nagłośnieniowy obejmujący: mikrofon dla prowadzącego pojazd, głośniki wewnątrz pojazdu, głośnik na zewnątrz pojazdu. 2. System umożliwia: automatyczne lub jednorazowo wzbudzane przez prowadzącego pojazd przekazywanie przez głośniki wewnętrzne komunikatów informacji głosowej z Systemu Informacji Liniowej – zapowiedzi przystanków przekazywanie przez prowadzącego pojazd doraźnych komunikatów dla pasażerów. 3. Włączenie przez prowadzącego pojazd mikrofonu systemu: powoduje samoczynne wyciszenie emitowanych w tym momencie komunikatów z Systemu Informacji Liniowej bez zakłócenia realizowanej sekwencji, uniemożliwia emisję komunikatów z Systemu Informacji Liniowej, które miały zostać wyemitowane podczas okresu czynności mikrofonu, umożliwia przekazanie przez prowadzącego pojazd komunikatu doraźnego – jedynie przez czas 30 sekund, po czym mikrofon automatycznie zostaje wyłączony a system automatycznie powraca do emisji komunikatów informacji głosowej z Systemu Informacji Liniowej, 4. Domyślnie komunikaty doraźne, o których mowa w punkcie ? po włączeniu mikrofonu przekazywane są przez głośniki wewnętrzne, po jednorazowej aktywacji dodatkowym przyciskiem mogą być przekazane przez głośniki zewnętrzne, po wygłoszeniu i wyłączeniu mikrofonu przy kolejnym włączeniu mikrofonu domyślnie przekazywane są do wewnątrz pojazdu. |  |
| 24 24 24 24 24 | Tablice kierunkowe Tablice kierunkowe Tablice kierunkowe Tablice kierunkowe Tablice kierunkowe | 1. Tablice elektroniczne zewnętrzne – wymagania ogólne: wykonane w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, w kolorze białym, z układami ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego wraz z urządzeniem sterującym oraz z możliwością rekonfiguracji stopni natężenia świecenia, zalecane zastosowanie tablic LED najnowszej generacji, ultra lekkich, o zminimalizowanym poborze energii elektrycznej, z możliwością prezentowania wybranych elementów treści tablicy w inwersji, np. oznaczenia linii lub przebiegu trasy, z możliwością płynnej zmiany – przemiennego wyświetlania i gaszenia wybranych elementów treści tablicy, z możliwością ciągłej modyfikacji wyświetlanych treści w zależności od stopnia realizacji kursu, z możliwością wyświetlania wszystkich znaków alfanumerycznych (dużych i małych), uwzględniając wszystkie symbole, znaki specjalne oraz polskie litery, przy zastosowaniu czytelnych znaków zbliżonych do prostego druku (bez szeryfów), z możliwością prezentowania wybranych elementów różną czcionką, zamontowane w taki sposób, aby zapewniona była widoczność całego aktywnego pola wyświetlacza, patrząc na tablicę z boku pod kątem 45°, wyznaczonym względem krawędzi bocznej ww. pola, na wysokości ok. 1600 mm od poziomu podłoża, z dopuszczeniem ograniczenia widoczności przedniego wyświetlacza przez mocowanie lusterka wstecznego jednak nie mniej niż do kąta 30°, widoczności wyświetlanych treści nie mogą ograniczać, w powyższym zakresie, elementy maskujące umieszczane na szybach okien pojazdu, tablice muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie) – wymagany czas zasilania tablic podczas postoju pojazdu do 60 minut, w przypadku wyłączonego zapłonu w pojeździe (poza przypadkiem silnego nasłonecznienia) układ automatycznej regulacji jasności świecenia musi redukować natężenie świecenia o maksymalnie 40%, 2. Tablica zewnętrzna przednia: umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą lub w górnej części przedniej szyby, przystosowana do wyświetlania: oznaczenia linii składającego się z od jednego do czterech znaków – cyfr, liter, znaków specjalnych, w tym dowolnej kombinacji tych elementów, nazwy krańca do którego zmierza pojazd, prezentowanego w jednym, dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej – w zależności od długości nazwy, komunikatów dodatkowych do nazwy krańca np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona” komunikatów stanowiących całą wyświetlaną treść, np. „przejazd techniczny”, dodatkowych elementów graficznych, czasu pozostałego do odjazdu pojazdu z krańca, rozdzielczość tablicy (zewnętrznej przedniej): minimum 24 × 200 punktów świetlnych w rozstawieniu 9÷10 mm, wymiary części aktywnej tablicy (zewnętrznej przedniej): od 215 × 1900 mm do 240 × 2000 mm, alternatywnie od 215 × 1800 mm, jeżeli nie ma możliwości technicznych dla umieszczenia w pojeździe tablic o wymiarach od 215 × 1900 mm. 3. Tablica zewnętrzna boczna: umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad oknami bocznymi lub w górnej części bocznych okien, jeżeli nie ma warunków technicznych do umieszczenia tablicy nad oknami, przystosowana do wyświetlania: oznaczenia linii składającego się z od jednego do czterech znaków – cyfr, liter, znaków specjalnych, w tym dowolnej kombinacji tych elementów, nazwy krańca do którego zmierza pojazd, prezentowanego górnym wierszu w formie tekstu statycznego lub w sekwencji płynącej – w zależności od długości nazwy, trasy przejazdu (ulice z przystankami) prezentowanej w dolnym wierszu w sekwencji płynącej lub naprzemiennej, komunikatów dodatkowych poprzedzających trasę przejazdu, np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona”, komunikatów stanowiących całą wyświetlaną treść, np. „przejazd techniczny”, dodatkowych elementów graficznych, rozdzielczość tablicy (zewnętrznej bocznej): minimum 24 × 160 punktów świetlnych w rozstawieniu 7÷10 mm, alternatywnie minimum 26 × 190 punktów świetlnych w rozstawieniu 6÷6 mm dla tablic energooszczędnych, wymiary części aktywnej tablicy (zewnętrznej bocznej): od 180 × 1000 mm do 240 × 1600 mm, alternatywnie od 160 × 1150 do 170 × 1160 mm dla tablic energooszczędnych, liczba i lokalizacja tablic – jedna tablica zlokalizowana przed II drzwiami. 4. Tablica zewnętrzna boczna numerowa: umieszczona w dolnej części pierwszego lub drugiego, licząc od przodu, okna po prawej stronie pojazdu – rozwiązanie zalecane lewy dolny róg pierwszego okna za pierwszymi drzwiami, nie może ograniczać miejsca dla pasażerów siedzących ani ograniczać widoczności dla pasażerów siedzących na miejscach usytuowanych na poziomie podłogi, nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi, zabudowana w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób niepowołanych oraz uniemożliwiający wsunięcie jakichkolwiek przedmiotów pomiędzy tablicę a szybę pojazdu, przystosowana do wyświetlania: oznaczenia linii składającego się z od jednego do czterech znaków – cyfr, liter, znaków specjalnych, w tym dowolnej kombinacji tych elementów, stanowiącego całą wyświetlaną treści tablicy lub umieszczonego w górnej części tablicy, komunikatów dodatkowych w dolnej części tablicy, np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona” – składowe komunikatów mogą być wyświetlane naprzemiennie, w cyklu ok. 3 sekundowym, komunikatów stanowiących całą wyświetlaną treść, dodatkowych elementów graficznych, rozdzielczość tablicy (zewnętrznej bocznej numerowej): minimum 24 × 40 punktów świetlnych w rozstawieniu 7÷10 mm, alternatywnie minimum 26 × 48 punktów świetlnych w rozstawieniu 6÷6 mm dla tablic energooszczędnych, wymiary części aktywnej tablicy (zewnętrznej bocznej numerowej): od 180 × 250 mm do 240 × 400 mm, alternatywnie od 160 × 280 do 170 × 290 mm dla tablic energooszczędnych. 5. Tablica zewnętrzna tylna: umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, jeżeli nie ma warunków technicznych do umieszczenia tablicy nad szybą lub jeżeli w konstrukcji pojazdu nie występuje tylna szyba, umieszczona w skrajnie górnej części nadwozia, umieszczona centralnie w osi pojazdu (przesunięcie dopuszczalne, wyłącznie na prawą stronę i w sytuacji ograniczenia spowodowanego konstrukcją nadwozia), przystosowana do wyświetlania: oznaczenia linii składającego się z od jednego do czterech znaków – cyfr, liter, znaków specjalnych, w tym dowolnej kombinacji tych elementów, nazwy krańca do którego zmierza pojazd, prezentowanego w jednym, dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej – w zależności od długości nazwy, komunikatów dodatkowych do nazwy krańca np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona” komunikatów stanowiących całą wyświetlaną treść, np. „przejazd techniczny”, dodatkowych elementów graficznych, rozdzielczość tablicy (zewnętrznej tylnej): minimum 24 × 160 punktów świetlnych w rozstawieniu 7÷10 mm, alternatywnie minimum 26 × 190 punktów świetlnych w rozstawieniu 6÷6 mm dla tablic energooszczędnych, wymiary części aktywnej tablicy (zewnętrznej tylnej): od 180 × 1000 mm do 240 × 1600 mm, alternatywnie od 160 × 1150 do 170 × 1160 mm dla tablic energooszczędnych. 6. Tablice elektroniczne wewnętrzne – wymagania ogólne: wykonane w oparciu monitory LCD zabezpieczone hartowaną szybą odporną na wandalizm, z automatyczną regulacją jasności w zależności od natężenia oświetlenia, z możliwością wyświetlania zaprogramowanych elementów graficznych, z możliwością wyświetlania wybranych treści tekstowych na zdefiniowanym tle kolorystycznym, z możliwością wyświetlania grafiki oraz tekstów w 16,7 mln kolorów, z możliwością ciągłej modyfikacji wyświetlanych treści w zależności od stopnia realizacji kursu, z możliwością wyświetlania wszystkich znaków alfanumerycznych (dużych i małych), uwzględniając wszystkie symbole, znaki specjalne oraz polskie litery, przy zastosowaniu czytelnych znaków zbliżonych w oparciu o czcionkę rekomendowaną (podstawową) lub zastępczą o kroju maksymalnie zbliżonym do czcionki podstawowej z możliwością prezentowania wybranych elementów różną (inną) czcionką. tablice muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie), jeżeli postój na przystanku krańcowym trwa dłużej niż pięć minut, a układ elektryczny pojazdu nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania tablic, możliwe jest wygaszenie tablic na czas postoju – w pierwszej kolejności tablic bocznych a w drugiej tablic podsufitowych – wyświetlacz powinien włączyć się ponownie na minutę przed czasem odjazdu, obudowy i mocowania tablic dopasowane kolorystycznie i estetycznie do kolorystyki wykończenia wnętrza pojazdu. 7. Tablica wewnętrzna podsufitowa: funkcję tablicy pełni monitor LCD, wymiary tablicy: przekątna 22” i format obrazu 16:10 lub 16:9, liczba i lokalizacja tablic – minimum dwie tablice: jedna tablica za kabiną prowadzącego pojazd, druga tablica w okolicy II drzwi w połowie długości pojazdu (dla tablicy drugiej dopuszcza się zastosowanie monitora dwustronnego zwróconego do przodu oraz do tyłu pojazdu). umieszczona w osi podłużnej autobusu, w miejscu i w sposób zapewniający dobrą widzialność dla pasażerów, w szczególności z każdego miejsca siedzącego, zwrócona ekranem w kierunku tyłu pojazdu, minimalna odległość od podłogi pojazdu do dolnej krawędzi tablicy: 1930 mm (zalecana: 1980 mm), krawędzie obudowy tablicy zabezpieczone, usytuowanie tablic pod sufitem nie może zakłócać działania wentylacji naturalnej poprzez wywietrzniki dachowe, przystosowana do wyświetlania: oznaczenia linii składającego się z od jednego do czterech znaków – cyfr, liter, znaków specjalnych, w tym dowolnej kombinacji tych elementów, nazwy krańca do którego zmierza pojazd, prezentowanego jako tekst statyczny lub w sekwencji płynącej – w zależności od długości nazwy, trasy przejazdu (ulice z przystankami) prezentowanej w dolnym wierszu w sekwencji płynącej lub naprzemiennej, komunikatów dodatkowych poprzedzających trasę przejazdu, np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona”, komunikatów stanowiących całą wyświetlaną treść, informacji o bieżącym przystanku – przed dojazdem do przystanku, informacji o następnym przystanku – po ruszeniu z przystanku, informacji o charakterze przystanku – dla przystanków „na żądanie” i/lub przystanków granicznych, komunikatu „STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie”, wyświetlanego przez około 5 s (nie wpływającego na realizowaną sekwencję), komunikatów informacyjnych np. dotyczących przystanków końcowych lub awarii pojazdów, aktualnej godziny oraz daty, czasu pozostałego do odjazdu pojazdu z krańca, informacji o strefie taryfowej, informacji i komunikatów w języku polskim oraz obcym, innych przygotowanych i zaprogramowanych treści, rozdzielczość tablicy (wewnętrznej podsufitowej): min. 1680x1050/945, 8. Tablica wewnętrzna boczna: funkcję tablicy pełni monitor LCD, wymiary tablicy: przekątna minimum 38” i format obrazu w przybliżeniu 17:5, liczba i lokalizacja tablic – jedna tablica przed II drzwiami pojazdu. umieszczona po prawej stronie pojazdu nad oknami bocznymi lub w górnej części okien bocznych, jeżeli nie ma warunków technicznych do umieszczenia tablicy nad oknami, przystosowana do wyświetlania: oznaczenia linii składającego się z od jednego do czterech znaków – cyfr, liter, znaków specjalnych, w tym dowolnej kombinacji tych elementów, zdefiniowanych elementów graficznych dotyczących charakteru linii, informacji o bieżącym przystanku – przed dojazdem do przystanku, informacji o następnym przystanku – po ruszeniu z przystanku, informacji o charakterze danego przystanku – dla przystanków „na żądanie” i/lub przystanków granicznych, informacji o dostępnych przesiadkach na danym przystanku, komunikatów dodatkowych, np.: „kurs skrócony”, „trasa zmieniona”, trasy przejazdu – nazwy przystanków, charakter przystanków, ulice i dzielnice oraz strefy taryfowe przyporządkowane poszczególnym przystankom – prezentowanej w zdefiniowanym układzie graficznym, informacji o czasie przejazdu pomiędzy bieżącym przystankiem a każdym kolejnym na trasie, aktualnej godziny oraz daty, dodatkowych tekstowych lub graficznych komunikatów informacyjnych, informacji i komunikatów w języku polskim oraz obcym, innych przygotowanych i zaprogramowanych treści, w tym elementów graficznych, rozdzielczość tablicy (wewnętrznej bocznej): min. 1920 × 502, 9. System automatycznej głosowej informacji o trasie – wymagania ogólne: z możliwością emisji plików dźwiękowych w formacie MP3 przygotowywanych przez ZTM, przystosowany do prezentowania: informacji o bieżącym przystanku – przed dojazdem do przystanku, informacji o następnym przystanku – po ruszeniu z przystanku, informacji o charakterze przystanków – dla przystanków „na żądanie” i/lub przystanków granicznych, informacji o dostępnych przesiadkach na danym przystanku, komunikatów informacyjnych np. dotyczących przystanków końcowych lub awarii pojazdów, informacji i komunikatów w języku polskim oraz obcym, komunikatów o oznaczeniu i krańcu linii (kierunku) wygłaszanych na zewnątrz pojazdu podczas postoju pojazdu na przystanku. z możliwością ręcznej regulacji poziomu głośności zapowiedzi na panelu sterownika SIL w zakresie od 80 do 100% poziomu nominalnego, z możliwością w trybie serwisowym (zdalnie) konfigurację nominalnego poziomu głośności zapowiedzi oraz dostępnego zakresu regulacji głośności przez prowadzącego pojazd w oparciu o wytyczne Zamawiającego. Zarządzanie działaniem Systemu możliwe przy wykorzystaniu oprogramowania, które będzie dostarczone bezpłatnie Zamawiającemu, z licencją na bezterminowe wykorzystanie na co najmniej 3 sztukach dowolnych komputerów oraz instrukcją działania systemu i obsługi oprogramowania. Dostawca zapewni przeszkolenie co najmniej 3 osoby w zakresie obsługi oprogramowania 11. Oprogramowanie zarządzające umożliwia: zarządzanie informacjami o trasach w Systemie, modyfikacje informacji o trasach w Systemie wraz z atrybutami prezentacji (data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków), dodawanie komunikatów dodatkowych wraz z nadawaniem atrybutów prezentacji (data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków), tworzenie, edycję i dodawanie dodatkowych elementów graficznych wraz z nadawaniem atrybutów prezentacji (data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków), tworzenie, edycję i publikację komunikatów tekstowych lub graficznych, w tym komunikatów specjalnych, wraz z atrybutami prezentacji (długość sekwencji prezentacji, data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków), tworzenie, edycję i publikację informacji o nowych trasach (tryb doraźny), dodawanie komunikatów głosowych, z opcją importu gotowych plików dźwiękowych lub nagraniem komunikatów, wraz z atrybutami prezentacji (data, godzina, linia, brygada, trasa, zakres przystanków), podgląd (emulację) wszystkich tablic elektronicznych dla informacji o trasach w Systemie wraz z możliwością symulowania przejazdu pojazdu (zmiany kolejnych sekwencji prezentowanych informacji), wysłanie informacji z punktów b) oraz f) w czasie rzeczywistym do pojazdów, wraz z potwierdzeniem dostarczenia oraz zatwierdzenia aktualizacji informacji. wysyłanie informacji i elementów z punktów c), d), e) oraz g) w czasie rzeczywistym do pojazdów, wraz z potwierdzeniem dostarczenia i publikacji informacji. 12. Oprogramowanie zarządzające powinno umożliwiać import komunikatów tekstowych, o których mowa w punkcie e), z innych systemów Zamawiającego, w oparciu o format HTML i uzgodniony interfejs. 13. Szczegółowe informacje oraz sekwencje informacji prezentowanych przez poszczególne wyświetlacze oraz system automatycznej głosowej informacji o trasie będą uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |
| 25 25 | System zliczania pasażerów System zliczania pasażerów | 1. Pojazdy wyposażone w urządzenia Systemu Zliczania Pasażerów: automatycznie zliczające pasażerów, działające w sposób nie wymagający obsługi przez prowadzącego pojazd, działające z wykorzystaniem czujników, posiadające funkcjonalność umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wychodzących i wchodzących, rejestrujące wszystkie wyjścia i wejścia pasażerów: przez każde z drzwi pojazdu (z wyłączeniem indywidualnego wejścia do kabiny prowadzącego pojazd), w sposób ciągły, dla każdego przystanku (z uwzględnieniem sumowania zarejestrowanych operacji w przypadku wielokrotnej obsługi tego samego przystanku), zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, przez cały czas obsługi przez pojazd zadań przewozowych, poza wyznaczonymi przystankami na trasie (w przypadku, gdy takie zdarzenie wystąpi), działające, tj. rejestrujące wszystkie wyjścia i wejścia pasażerów również podczas postoju pojazdu przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie), posiadające funkcjonalność zapisu przebiegu autobusu, z uwzględnieniem rozkładowej i rzeczywistej godziny odjazdu z przystanku, posiadające oprogramowanie umożliwiające konfigurację Systemu, diagnostykę poprawności działania z raportowaniem danych o uszkodzeniach, wykorzystanie danych z Systemu na potrzeby innych systemów pokładowych, import danych z innych systemów pokładowych oraz eksport danych z Systemu do Komputera Pojazdowego. 2. Czujniki Systemu: umiejscowione przy wszystkich drzwiach pasażerskich, skalibrowane dla każdych drzwi indywidualnie, rozróżniające wysokość pasażerów na podstawie wysokości (osoby dorosłe i dzieci) zdefiniowanych w oprogramowaniu zarządzającym, wykonane w standardzie IP65, funkcjonujące prawidłowo bez wymogu dodatkowego oświetlenia oraz niezależnie od pory roku i pory dnia, prawidłowo interpretujące wejście lub wyjście z pojazdu w czasie przebywania pasażera w zasięgu pracy czujnika, funkcjonujące prawidłowo niezależnie od koloru ubrania liczonych osób. 3. Interpretacja przez System danych rejestrowanych przez czujniki podczas obsługi przystanków krańcowych: dla linii posiadających tylko jeden kraniec postojowy (ewentualnie nie posiadających krańca postojowego), gdzie zmiana kursu następuje na przystanku nie będącym krańcem postojowym, zarejestrowane dane dla nowego kursu powinny uwzględniać zarejestrowane dane z kursu poprzedniego, dla kursów kończących się na krańcu postojowym, gdzie jest jeden przystanek kończący poprzedni kurs i rozpoczynający kurs kolejny, pasażerowie wysiadający w zdefiniowanym okresie powinni zostać przypisani do kursu, który na tym przystanku się kończy a pasażerowie wsiadający po upływie zdefiniowanego okresu przypisani do kursu, który się rozpoczyna. 4. Dopuszczalny błąd Systemu liczony oddzielnie dla wyjść i wejść: błąd = ¦Wz-Wp¦Wp×100% ≤3% gdzie Wz = liczba pasażerów zliczona przez System, Wp = rzeczywista liczba pasażerów, a błąd jest liczony dla próby od 500 do 1000 osób, które weszły i od 500 do 1000 osób, które wyszły przy wykorzystaniu wszystkich drzwi pojazdu. 5. Przeglądanie i analiza danych z Systemu możliwa przy wykorzystaniu oprogramowania, które Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu, z licencją na bezterminowe wykorzystanie na co najmniej 15 sztukach dowolnych komputerów oraz instrukcją działania systemu i obsługi oprogramowania. 6. Oprogramowanie analizujące umożliwia określenie: liczby wychodzących z pojazdu pasażerów na każdym przystanku w kursie (łącznie dla wszystkich drzwi), dla przystanków, na których nie nastąpiło zatrzymanie pojazdu, adnotacja w postaci znaku „-”, liczby wchodzących do pojazdu pasażerów na każdym przystanku w kursie (łącznie dla wszystkich drzwi), dla przystanków, na których nie nastąpiło zatrzymanie pojazdu, adnotacja w postaci znaku „-”, bilansu zapełnienia pojazdu na każdym odcinku w kursie (pomiędzy przystankami), bilansu całkowitego dla każdego kursu, bilansu całkowitego dla wszystkich pojazdów na danej linii w określonym przedziale czasowym (w raportach nie dopuszcza się ujemnych wartości wyjść, wejść i zapełnienia). 7. Oprogramowanie analizujące umożliwia tworzenie oraz eksport raportów w formie tabelarycznej (format plików co najmniej zgodny z *.pdf, *.xls oraz *.csv), w tym wizualizację danych w formie wykresów, z możliwością wskazania danych powiązanych z rozkładem jazdy dla dowolnie wybranych przez użytkownika: okresów obejmujących minimalnie do 30 kolejnych dni, typów dni, linii automatycznie filtrowanych ze względu na rozkład jazdy obowiązujący danego dnia, grup linii, wynikających z wyboru z listy przez użytkownika dowolnej liczby linii, pojazdów, zadań przewozowych (brygad), przystanków, odcinków trasy zdefiniowanych dwoma dowolnie wybranymi przystankami lub zespołami przystankowymi, 8. Oprogramowanie analizujące umożliwia wygenerowanie raportu pozwalającego automatycznie określić poprawność działania systemu we wszystkich pojazdach, bazując na sumarycznych wejściach, wyjściach oraz napełnieniu przez cały dzień. 9. Oprogramowanie analizujące posiada możliwość automatycznego korygowania niewielkich różnic między liczbą pasażerów wysiadających i wsiadających, wynikających z różnego poziomu dokładności pomiędzy liczeniem pasażerów wysiadających i wsiadających, celem wskazywania właściwych informacji o liczbie pasażerów znajdujących się w pojeździe. 10. Struktura pól w plikach wynikowych raportów zostanie ustalona z Zamawiającym. 11. Generowane raporty i wykresy powinny posiadać podstawowe dane je charakteryzujące, tj. datę, godzinę, nr taborowy, nr brygady, nr linii, kierunek, nazwę przystanków/zespołów przystankowych, legendę objaśniającą zastosowane oznaczenia i skróty. Ponadto generowane raporty powinny posiadać tabelę zbiorczą podsumowującą prezentowane dane wraz z podstawowymi parametrami statystycznymi określonymi przez Zamawiającego. |  |
| 26 26 | System pobierania opłat za przejazdy - kasowniki System pobierania opłat za przejazdy - kasowniki | 1. Pojazdy wyposażone w urządzania zgodne pod względem funkcjonalnym z urządzeniami obecnie funkcjonującego Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy produkcji XEROX, zgodny z systemem użytkowanym w ZTM Warszawa 2. Urządzania Systemu muszą: obsługiwać wszystkie rodzaje biletów, które mogą być zdefiniowane w centrum SPOzP przy użyciu aplikacji firmy ACS; obsługa dla poszczególnych typów biletów musi być identyczna jak obsługa tych typów biletów w kasownikach obecnie funkcjonującego SPOzP, być konfigurowalne przy pomocy plików konfiguracyjnych tworzonych przez ZTM w centrum SPOzP i rozsyłanych zdalnie do urządzeń w pojazdach, rejestrować co najmniej wszystkie informacje rejestrowane przez analogiczne, obecnie działające urządzenia SPOzP i automatycznie przekazywać je do centrum SPOzP w ZTM w postaci plików aktywności o strukturze identycznej ze stosowaną przez już działające urządzenia lub innej uzgodnionej z Zamawiającym, 3. Na System składają się: kasowniki w liczbie równej liczbie drzwi w pojazdach, sterownik umieszczony w kabinie prowadzącego pojazd. Kasowniki powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi, wysokość podstawy kasownika od podłogi 1000 ÷ 1100 mm. Kasowniki powinny być usytuowane w taki sposób, aby urządzenia nie zawężały przejścia. Obudowa kasowników powinna być w kolorze zbliżonym do koloru żółtego RAL 1004 (wg klasyfikacji RAL Classic). Na obudowie powinny być naniesione piktogramy i opisy wg założeń przedstawionych w Załączniku nr 1.1„Księga identyfikacji wizualnej pojazdów obsługujących linie organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego”. Szczegóły dotyczące lokalizacji i wyglądu urządzeń podlegają uzgodnieniom i akceptacji przez Zamawiającego, Sterownik powinien być zintegrowany ze sterownikiem Systemu Informacji Liniowej, który dla sterownika SPOzP pełni nadrzędną rolę w zakresie m.in. definicji informacji o pojeździe, obsługiwanej linii i brygadzie oraz aktualnej strefie taryfowej. Dane zmienione w sterowniku SIL powinny być w sposób automatyczny przekazywane i właściwie interpretowane przez sterownik SPOzP. Klucze dostępu do kart zbliżeniowych zostaną umieszczone w kasownikach przez ZTM Warszawa. Operator musi posiadać urządzenia umożliwiające codzienną, automatyczną transmisję plików konfiguracyjnych i plików aktywności pomiędzy każdym z autobusów a centrum SPOzP w ZTM. Kasowniki mogą pozostawać wyłączone na czas postoju na przystanku krańcowym, jeżeli układ elektryczny pojazdu nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania kasowników – kasowniki powinny włączyć się ponownie na minutę przed czasem odjazdu. System powinien umożliwić wyłączenie kasowników, tj. obsługę zadań przewozowych, które nie wymagają wnoszenia opłat za przejazd, bez włączonych kasowników. |  |
| 27 27 27 | System sprzedaży biletów – automat biletowy System sprzedaży biletów – automat biletowy System sprzedaży biletów – automat biletowy | 1. Pojazdy wyposażone w automat do sprzedaży biletów. 2. Minimalna funkcjonalność automatu – urządzenie umożliwia: sprzedaż biletów tzw. papierowych (pojazdowych), sprzedaż i kodowanie biletów na kartach zbliżeniowych, kodowanie na kartach zbliżeniowych biletów zakupionych w sieci Internet, obsługę e-hologramów / znaczników kodowanych na kartach zbliżeniowych, płatność za zakupy za pomocą kart płatniczych, 3. Minimalna funkcjonalność automatu w zakresie sprzedaży biletów tzw. papierowych: automat musi drukować określone przez Zamawiającego rodzaje biletów (co najmniej bilety jednorazowe przesiadkowe i bilety czasowe) z zastrzeżeniem, że wszystkie rodzaje biletów będą drukowane na papierze z jednakową szatą graficzną podawanym z rolki bilety drukowane są bezpośrednio z rolki o szerokości 80 mm i zawierającej hologram wg wzoru przygotowanego przez ZTM Warszawa, na bilecie nadrukowane są m.in. następujące informacje: nr biletu (nadawany kolejno), typ i rodzaj biletu, data ważności, kod QR, drukowany na bilecie kod QR będzie zawierał zaszyfrowane dane w zakresie zdefiniowanym przez Zamawiającego, zakres oraz szczegółowe dane, które są wymagane na bilecie w oparciu o wytyczne Zamawiającego. 4. Minimalna funkcjonalność kodowania przez automat biletów na kartach zbliżeniowych: automat musi kodować na kartach zbliżeniowych określone przez Zamawiającego rodzaje biletów krótko- lub długookresowych, urządzenie koduje na kartach zbliżeniowych używanych w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez ZTM, urządzenie ma umożliwiać kodowanie biletów na kartach zbliżeniowych po dokonaniu płatności przez pasażera w urządzeniu lub zakupionych uprzednio w przez sieć internet, karty zbliżeniowe są zgodne z normą ISO/IEC 14443 dla kart typu A, spełniają warunki certyfikatu MIFARE® i są wykonane na bazie układu scalonego MF1 IC S50 lub układu równoważnego; 5. Wymagania dla obsługi kart zbliżeniowych: umożliwia wzajemne uwierzytelnianie z czytnikiem systemu działającym zgodnie z normą ISO/IEC 9798-2, komunikacja między kartą i czytnikiem, odbywa się drogą radiową; jest szyfrowana szyfratorem strumieniowym, przy czym klucz szyfrujący jest ustalany na podstawie generowanej w karcie liczby losowej, numeru seryjnego karty i 48-bitowych kluczy zainstalowanych w czytniku i na karcie,, dostęp do każdego z 16 sektorów jest zabezpieczony za pomocą kluczy (dla każdego sektora oddzielna para 48-bitowych kluczy); w celu detekcji błędów w komunikacji z czytnikiem (dla zapewnienia kontroli integralności danych) karta posiada zaimplementowane mechanizmy kontroli parzystości przesyłanych bajtów i integralności przesyłanych danych (CRC_A, określane także CRC16) zgodne z normą ISO/IEC 14443-3 dla kart typu A, komunikacja między kartą a czytnikiem odbywa się drogą radiową – częstotliwość nośna: 13,56 MHz, interfejs bezstykowy spełnia warunki określone w normie ISO/IEC 14443 dla kart typu A, szybkość komunikacji: 106 kBits/s (Kbaud), protokół komunikacyjny: half duplex, zasięg operacyjny: minimum 90 mm, pamięć – technologia: CMOS EEPROM, pojemność: 8kBit (1kBajt) (16 sektorów po 512 bitów), podzielona na 16 niezależnych sektorów po 4 bloki każdy, zasilanie – karta zasilana jest indukcyjnie przez czytnik. Karta nie posiada własnego źródła zasilania. 6. Szczegółowe informacje dotyczące struktury pamięci karty oraz informacji na niej zapisywanych zostaną przekazane po podpisaniu umowy i klauzuli o zachowaniu tajemnicy z dostawcą urządzeń. 7. Moduł płatności kartami płatniczymi – urządzenie akceptuje transakcje dokonywane: kartami płatniczymi zabezpieczonymi kodem PIN z paskiem magnetycznym, kartami procesorowymi, kartami w technologii zbliżeniowej – zgodnymi z wymogami „EMV”, organizacji: VISA, MasterCard, Maestro lub innymi kartami z zachowaniem tych samych zasad obsługi i rozliczeń jakiedotyczą ww. kart płatniczych. 8. Minimalne wymagania techniczne dla automatu biletowego: wysokokontrastowy wyświetlacz o jasności co najmniej 300 cd/m², automatycznie włączający przy słabym oświetleniu zewnętrznym podświetlenie dla zapewnienia wygodnego i bezproblemowego korzystania z automatu w każdym oświetleniu, menu interfejsu obsługowego w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, menu interfejsu w oparciu o wytyczne Zamawiającego, zegar czasu rzeczywistego wykorzystywany do oznaczania daty i czasu (godzina, minuty, sekundy) zakupu biletu z tolerancją ±1 sek. utrzymywaną przez co najmniej 24 godziny; wskazanie zegara jest automatycznie aktualizowane w czasie łączności z centrum systemu, zegar czasu rzeczywistego podtrzymywany bateryjne, moduł transmisji danych, moduł archiwizowania danych przez okres co najmniej trzech miesięcy, na dwóch niezależnych dyskach fizycznych, wbudowany system diagnostyczny, który w razie pojawienia się ewentualnej awarii informuje o niej za pomocą sygnalizacji świetlnej i komunikatów na wyświetlaczu oraz rejestruje w pamięci kody błędów, drukowanie potwierdzenia kodowania biletów na karcie zbliżeniowej wg decyzji pasażera, drukowanie potwierdzenia płatności wg decyzji pasażera, blokowanie możliwości sprzedaży biletów papierowych oraz informowanie o braku możliwości wydrukowania potwierdzenia, jeśli rolka z papierem do wydruków skończy się lub nie będzie założona. 9. Automat musi być zintegrowany z Systemem Pobierania Opłat za Przejazdy (SPOzP). Zagadnienia dotyczące włączenia automatu do SPOzP podlegają uzgodnieniom z Zamawiającym. 10. Urządzenie konfigurowane za pomocą plików konfiguracyjnych tworzonych w centrum SPOzP znajdującym się w ZTM. Struktura oraz zakres plików konfiguracyjnych zostaną przekazane Operatorowi po podpisaniu umowy i klauzuli o zachowaniu tajemnicy z dostawcą urządzeń. 11. Urządzenie przesyła co najmniej raz na 24 godziny plik zdarzeń wynikający ze sprzedaży lub kodowania biletów ZTM do centrum SPOzP. Struktura oraz zakres plików zdarzeń zostaną przekazane Operatorowi po podpisaniu umowy i klauzuli o zachowaniu tajemnicy z dostawcą urządzeń. 12. Operator udostępni Zamawiającemu oprogramowanie, wraz instrukcją obsługi, pozwalające w czasie rzeczywistym na zarządzanie pracą automatów, a w szczególności m.in. na: podgląd stanu urządzeń we wszystkich pojazdach, pobranie plików zdarzeń, możliwość zdalnego wyłączenia / zresetowania / zablokowania urządzenia, podgląd do wszystkich transakcji sprzedaży dokonanych w urządzeniach w celu weryfikacji raportów. 13. Integracja automatu biletowego ze sprzedażą internetową biletów ZTM w taki sposób, że bilet zakupiony w ZTM przez Internet będzie mógł zostać zakodowany przez pasażera w automacie. 14. Dane transmitowane z urządzenia do komputera zewnętrznego muszą zawierać szczegółowy rejestr aktywności urządzenia (dziennik zdarzeń) oraz parametry identyfikacyjne (nr sieci, nr punktu). Parametry identyfikacyjne urządzenia i dziennik zdarzeń muszą być przechowywane w pamięci nieulotnej urządzenia. Dane zapisane w rejestrze aktywności mogą być sukcesywnie usuwane z pamięci urządzenia po udanej transmisji do komputera. 15. Tworzony przez urządzenie dziennik zdarzeń musi zawierać jednoznaczne rozpoznanie każdego zdarzenia oraz jego precyzyjne zorientowanie w czasie. 16. Urządzenie wyposażone będzie w czytnik kart SAM, na których przechowywane są aplikacje służące m.in. do prawidłowego kodowania kart WKM. Wszelkie informacje o tych aplikacjach zostaną przekazane Operatorowi po podpisaniu umowy i klauzuli o zachowaniu tajemnicy z dostawcą urządzeń. Karty SAM wymagane do prawidłowego kodowania WKM dostarczone będą razem z automatami przez dostawcę. Dokładna specyfikacja kart SAM zostanie przekazana dostawcy po podpisaniu umowy o poufności. 17. System zbierania danych w ZTM zawiera centralny, dedykowany do tego celu serwer, zlokalizowany w siedzibie ZTM. 18. Obsługa automatów musi być realizowana za pośrednictwem sieci komputerowej z wykorzystaniem transmisji danych w sieci GSM i alternatywnie, w sytuacjach awaryjnych, za pomocą urządzeń/terminali przenośnych. 19. Dane z pojazdów, łączących się automatycznie z systemem, przesyłane są do serwera centralnego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w czasie połączenia przesyłane są do automatów pliki konfiguracyjne. Częstotliwość nawiązywania łączności ma być wartością parametryzowaną i nie mniejszą niż raz na dobę. 20. Automaty do sprzedaży biletów stanowią własność Operatora – utrzymanie i eksploatacja automatów realizowana jest przez Operatora i odbywa się na jego koszt. 21. Automat zainstalowany na specjalnym stelażu zamocowanym do konstrukcji nadwozia w sposób bezpieczny dla pasażerów oraz zapewniający wymaganą sztywność i trwałość oraz bezpieczne zamontowanie urządzenia. 22. Szczegóły dotyczące wykonania stelaża i sposobu montażu urządzenia oraz dotyczące lokalizacji, wyglądu oraz interfejsu obsługowego automatu podlegają uzgodnieniom i akceptacji przez Zamawiającego. 23. Obudowa automatu: odporna na uszkodzenia oraz korozję, wszelkie szczeliny nawiewu powietrza muszą posiadać wymienne filtry zabezpieczające przed dostawaniem się kurzu do wnętrza, maksymalne wymiary zewnętrzne obudowy: wysokość 830 mm, szerokość 410 mm, głębokość 260 mm, w kolorze żółtym RAL 1004 (wg klasyfikacji RAL Classic); dopuszcza się elementy obudowy w kolorze czerwonym RAL 3003 (wg klasyfikacji RAL Classic). z naniesionymi piktogramami i opisami wg założeń przedstawionych w Załączniku nr 1.1„Księga identyfikacji wizualnej pojazdów obsługujących linie organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego”. 24. Zasilanie automatu: podstawowy tryb pracy automatu do sprzedaży biletów w pojazdach to praca autonomiczna w oparciu o zasilanie z pojazdu 24V ± 30%, zasilanie awaryjne baterią akumulatorów umożliwiające, w przypadku wystąpienia braku zasilania z pojazdu, zakończenie aktualnej transakcji, automat wyposażony w optymalny (prawidłowy dla charakterystyki zastosowanego rodzaju akumulatorów) układ ładowania akumulatorów w oparciu o zasilanie zewnętrzne. 25. Automat musi funkcjonować prawidłowo w szerokim zakresie temperatur: od -10˚C do +50˚C, pomimo że miejscem jego montażu będzie pojazd. Musi być wyposażony w układ kontroli temperatury i dogrzewania automatu. 26. Lokalizacja automatu – w przestrzeni pasażerskiej w pobliżu drugich drzwi, zalecane usytuowanie naprzeciwko II drzwi, przed ścianą boczną, równolegle do osi pojazdu. 27. Dostawca automatów zobowiązany będzie złożyć stosowne pisemne oświadczenie o zachowaniu informacji niejawnych w tajemnicy. 28. Automat musi posiadać wszystkie certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez polskie prawo (Certyfikat CE, ISO 9001:2000, ISO 14001, certyfikaty wystawione przez producentów dla poszczególnych elementów automatu). 29. Przed instalacją automatów w pojazdach dostawca musi uzyskać akceptację od Zamawiającego m.in. po przeprowadzeniu przez ZTM niezbędnych testów funkcjonalno-technicznych dostarczanych urządzeń wraz z systemem nimi zarządzającym i raportującym. 30. Monitor automatu biletowego może stanowić nośnik reklam w formie wygaszacza ekranu: uruchamianego najwcześniej po 30 sekundach bezczynności, nie ograniczającego dostępności do podstawowej funkcjonalności biletomatu – każdorazowo musi być prezentowany wyraźny komunikat dotyczący możliwości zakupu biletu i przerwania emisji reklamy, bez możliwości uruchamiania podczas procesu zakupu biletu przez pasażera. 31. Automat może pozostawać wyłączony na czas postoju na przystanku krańcowym, jeżeli układ elektryczny pojazdu nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania automatu – automat powinien włączyć się ponownie na minutę przed czasem odjazdu. |  |
| 28 | System łączności | 1. Pojazdy wyposażone radiotelefony pracujące w systemie łączności radiowej Zamawiającego. 2. Minimalna funkcjonalność radiotelefonów: możliwość zaprogramowania min. 15 kluczy szyfrujących, spełniające standard IP54, przystosowane do pracy w trybie zgodnym ze standardem DMR (ETSI DMR Tier III), wyposażone w duży kilkuwierszowy kolorowy wyświetlacz alfanumeryczny LCD, możliwość odebrania i wysłania informacji status/sms, możliwość o odczytu informacji status/sms do 250 znaków, wyposażone w dedykowany przycisk alarmowy, posiadające odstęp między kanałowy 25/20/12.5kHz, możliwość pracy w częstotliwości UHF 400÷470 MHz z mocą 4W i 10W (radio przewoźne), wyposażony w moduł GPS. |  |
| 29 29 | System monitoringu wizyjnego System monitoringu wizyjnego | 1. Pojazdy wyposażone w System Monitoringu Wizyjnego obejmujący: całe wnętrze pojazdu z uwzględnieniem przestrzeni drzwi, stanowisko prowadzącego pojazd z uwzględnieniem widoku na prowadzącego pojazd i drzwi wejściowe do kabiny, obszar przed pojazdem tak, że widnokrąg widoczny jest w połowie obrazu (ekranu) z uwzględnieniem widoku na prawą część jezdni, pobocze i przystanki autobusowe, obszar za pojazdem tak, że widnokrąg widoczny jest w połowie obrazu (ekranu), obszar po prawej stronie pojazdu z widokiem wzdłuż pojazdu w kierunku tyłu. 2. Mocowanie kamer musi uniemożliwiać zmianę pola widzenia kamery, samoczynną, w wyniku drgań występujących podczas jazdy pojazdu lub w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych. 3. Konstrukcja kamer monitorujących obszar przed i za pojazdem oraz sposób ich montażu musi uwzględniać konieczność rejestracji obrazu przez szybę pojazdu w warunkach niedostatecznego oświetlenia, eliminować powstawanie refleksów i umożliwiać rejestrację obrazu o dostatecznych w ocenie odbierającego parametrach. 4. Obraz ze wszystkich kamer pojazdu musi być w sposób ciągły zapisywany w magazynie danych w pojeździe, posiadającym pojemność wystarczającą na zmagazynowanie obrazu z okresu min. 30 dni. 5. System działający, tj. rejestrujący i zapisujący obraz ze wszystkich kamer w sposób ciągły podczas obsługi zadań przewozowych, w tym również podczas postoju pojazdu przy wyłączonym silniku (wyłączonym zapłonie), przejazdów oraz podczas czynności obsługowych. Z zapisu ciągłego może być wyłączony czas postoju pojazdu na stanowisku postojowym zajezdni w momencie, w którym przy autobusie nie są prowadzone żadne czynności obsługowe. 6. Zastosowany system poziomów dostępu oraz autoryzacji musi zapewniać bezpieczeństwo oraz autentyczność nagranych danych. 7. Odtwarzanie i podgląd obrazu zarejestrowanego w pojazdach możliwe przy wykorzystaniu oprogramowania: które będzie dostarczone bezpłatnie Zamawiającemu, z licencją na bezterminowe wykorzystanie na co najmniej 3 sztukach dowolnych komputerów oraz instrukcją działania systemu i obsługi oprogramowania. umożliwiającego konfigurowanie zarządzania obrazem – wskazania przez użytkownika sposobu wyświetlania obrazu w oparciu o opisaną listę kamer, tj. m.in. jednoczesnego widoku ze wszystkich lub tylko wybranych kamer, powiększonego widoku z wybranej kamery wraz z możliwością zapisania kilku profili przeglądania oraz zapamiętaniem ustawień dla użytkownika, umożliwiającego eksport danych z rejestratora, z uwzględnieniem czasu i kamery, z której zarejestrowano obraz oraz możliwość eksportu pojedynczych klatek obrazu, umożliwiającego podgląd w czasie rzeczywistym, posiadającego API umożliwiające autoryzowane wywołanie podglądu z danego pojazdu z poziomu innych aplikacji Zamawiającego i dodatkowo wyświetlenie podglądu poprzez przeglądarkę internetową. 8. System musi umożliwiać: podłączenie do rejestratorów urządzeń przenośnych (np. laptop), umożliwiających w autoryzowany sposób odtworzenie i przekopiowanie zapisanego obrazu z wykorzystaniem dodatkowego gniazda wejściowego na pulpicie prowadzącego pojazd, tak aby korzystanie z ww. urządzeń przenośnych, było możliwe bez otwierania schowka rejestratora, odtworzenie i przekopiowanie zapisanego obrazu w autoryzowany sposób za pomocą łączności Wi-Fi o zasięgu minimum 50 metrów, zabezpieczonej kluczem szyfrującym minimum 128 bit. wyświetlenie obrazu w czasie rzeczywistym na stanowisku kierującego pojazdem z wykorzystaniem wyświetlacza sterownika Systemu Informacji Liniowej. 9. Sposób montażu poszczególnych urządzeń systemu musi zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, dewastacją itp. 10. Wszystkie urządzenia systemu oraz sposób ich instalacji muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, atesty, homologacje i świadectwa. 11. Wszystkie moduły powinny dać się uruchomić i poprawnie pracować przy pracującym silniku autobusu, nawet przy całkowicie rozładowanych (odłączonych) akumulatorach dodatkowych. 12. Minimalne wymagania techniczne dla rejestratora: umieszczony w zamykanym schowku, schowek musi być zamykany na klucz patentowy, skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewniający prowadzenie zapisu danych z podłączonych kamer, zapewniający komunikowanie się z innymi urządzeniami zarówno w sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej, wyposażony w moduł sieciowy Ethernet. umożliwiający zdalne zarządzanie w tym również podgląd obrazu z podłączonych do niego kamer, rozdzielczość 1.3 MPix - MPEG4, H.264 min. 12 fps przy 1280×720 na każdym kanale, szybkość regulowana, skorelowana z zastosowanymi kamerami, moduł rejestracji pozwalający na rejestrację video z kamer, posiadający wyjmowaną kieszeń dyskową pozwalającą na przechowywanie obrazu, pojemność pozwalająca zmagazynować obraz z min. 30 dni pracy ze wszystkich podłączonych kamer (zapis ciągły 24h/dobę, o szybkości min. 12 klatek/s), wyposażony w specjalną konstrukcję dostosowaną do pracy w warunkach wstrząsów i gwarantujący bezawaryjną i stabilną pracę w warunkach drgań występujących podczas jazdy autobusu (rejestrator posiadający amortyzator drgań lub wyposażony w podstawę z wibroizolatorami), dysk (dyski) umieszczony w wyjmowanej kieszeni, zamykanej na klucz serwisowy, udostępniane interfejsy i technologie: Ethernet, WLAN, sygnalizacja załączenia zasilania (również awaryjnego) – kolor zielony [świeci – zasilanie włączone, nie świeci – brak zasilania], sygnalizacja awarii systemu – kolor czerwony [świeci – awarie: awaria lub brak dysku, uszkodzenie kamery, nie świeci – system działa prawidłowo], sygnalizacja widoczna dla prowadzącego pojazd, ale nie może być dla niego uciążliwa i nie może absorbować jego uwagi, ustawialny rozmiar obrazu, jakość, ilość bitów, znacznik czasu oraz nakładany napis. 13. Minimalne wymagania techniczne dla kamer: o parametrach nie gorszych niż parametry rejestrowanego obrazu przez rejestrator, odporne na wandalizm, wykonane w standardzie IP67, z obsługą detekcji ruchu, manipulacji i zakrycia obiektywu, rejestracja obrazu monochromatycznie przy braku oświetlenia (od 0 lux), minimalne oświetlenie dla rejestracji obrazu w kolorze: 0.3 lux, wyposażona w promiennik podczerwieni IR – w przypadku słabego oświetlenia kamera przełącza się w tryb monochromatyczny i włącza promiennik podczerwieni IR, obudowa: kolor obudowy kamer zewnętrznych zgodny z kolorem elementu poszycia autobusu, na którym jest zamocowana; kolor obudowy kamer wewnętrznych dopasowany do kolorystyki wykończenia wnętrza pojazdu. 14. Liczba i lokalizacja kamer: 3 kamery rejestrujące obraz na zewnątrz pojazdu: kamera przednia, kamera tylna, kamera boczna, minimum 4 kamery monitorujące obraz w przestrzeni pasażerskiej, 1 kamera monitorujące stanowisko prowadzącego pojazd, łącznie minimum 8 kamer |  |
| 30 | Inne urządzenia i wyposaże-nie | Układ centralnego smarowania z agregatem pompowym z możliwością programowania częstotliwości smarowania oraz ilości dostarczanego smaru w cyklu smarowania na smar klasy NLGI2. Zaczepy holownicze przednie i tylne. Dwie sześciokilogramowe gaśnice, jedna umieszczona w kabinie kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu w przedziale pasażerskim. Trójkąt ostrzegawczy. Apteczka z wyposażeniem. Kliny podkładowe pod koła 2 sztuki. Jedno koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem. Zbiornik paliwa min 250 litrów wykonany z tworzywa sztucznego, lub stali nierdzewnej. Autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu. System automatycznej detekcji i gaszenia pożarów komory silnika i agregatu grzewczego. Detekcja oparta o pneumatyczny detektor gazowy. Informacja wizualna i dźwiękowa dla kierowcy o aktywacji systemu. Przewód detekcyjny nie może pełnić roli dystrybutora środka gaśniczego. Środek gaśniczy - proszek gaśniczy o podwyższonej zdolności gaśniczej. Układ musi działać niezależnie od zewnętrznych i wewnętrznych źródeł zasilania. System wyposażony w układ autodiagnostyczny monitorujący połączenia z modułem informacji dla kierowcy, poziom ciśnienia gazu w układzie pneumatycznej detekcji oraz dezaktywację systemu. Informacja o stanie statusie systemu winna być wyświetlana w kabinie kierowcy. |  |
| 31 | Warunki dodatkowe | Przeszkolenie 6 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw, przed odbiorem technicznym autobusów. Wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie (instrukcje warsztatowe) oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w jednej elektronicznej ( na płycie CD lub DVD) z dostępem do odpowiedniej bazy danych producenta autobusów. Dostarczone autobusy muszą mieć możliwość diagnostyki komputerowej za pomocą posiadanego przez Zamawiającego programu diagnostycznego IDC TEXA oraz STS TEXA wer. 11. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca musi dostarczyć kompletne oprogramowanie (wraz z licencją) i urządzenia do diagnostyki (laptop oraz interfejs diagnostyczny z łącznością bezprzewodową z komputerem diagnostycznym). Program musi mieć możliwość sprawdzenia co najmniej nast. układów: silnika, skrzyni biegów, zawieszenia, hamulcowy, sterowanie drzwi, centralny układ elektryczny. Wykonawca udzieli a jeżeli nie jest producentem autobusu, zapewni udzielenie przez producenta Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług i napraw gwarancyjnych i nieobjętych gwarancją w Warsztacie Zamawiającego. Autoryzacja zostanie udzielona Zamawiającemu na podstawie odrębnej umowy serwisowej. Przeglądy, obsługi, naprawy gwarancyjne i nieobjęte gwarancją będą odbywać się w warsztacie Zamawiającego działającego w tym zakresie jako Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) producenta autobusu. Przed podpisaniem umowy dostawy autobusów Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza, dostarczy projekt umowy autoryzacji wewnętrznej. |  |
| 32 | Warunki gwarancji (licząc od daty odbioru autobusu) | Na całość autobusu – minimum 24 miesiące. Na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji – 10 lat. Na powłoki lakiernicze – 5 lat. Na trwałość konstrukcji i poszycie tj. Pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – 12 lat. Wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie do 5 dni. |  |

Załącznik B - Warunki techniczno - eksploatacyjne podlegającej ocenie punktowej.

| lp. | Nazwa badanego parametru | Max. Liczba punktów | Metodologia oceny | W oferowanym autobusie – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1. | Podatność do napraw powypadkowych –szyba przednia | 2 pkt. | szyba przednia składająca się z 3 części (część górna, część lewa i część prawa) podzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu | 2 pkt. |  |
|  |  |  | szyba przednia składająca się z 2 części (część lewa i część prawa) podzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu | 1 pkt. |  |
|  |  |  | szyba jednoczęściowa | 0 pkt. |  |
| T2. | Podatność do napraw powypadkowych –podział poszycia | 3 pkt. | poszycia boczne zewnętrzne w pasie podokiennym, podzielone pionowo i poziomo | 3 pkt. |  |
|  |  |  | poszycia boczne zewnętrzne w pasie podokiennym, podzielone pionowo | 1 pkt. |  |
|  |  |  | poszycia boczne zewnętrzne w pasie podokiennym, jednolite | 0 pkt. |  |
| T3. | Konstrukcja szkieletu podwozia – wykonanie antykorozyjne | 2 pkt. | stal odporna na korozję, nierdzewna wg PN-EN-10088, | 2 pkt. |  |
|  |  |  | stal o podwyższonej jakości zabezpieczona przeciw korozji metodą katoferezy zanurzeniowej kpl. kratownicy | 0 pkt. |  |
| T4. | Obsługa serwisowa klimatyzacji – ilość czynnika chłodzącego | 3 pkt. | ilość czynnika R 134a – do 7 kg | 3 pkt. |  |
|  |  |  | ilość czynnika R 134a – powyżej 7 kg | 0 pkt. |  |
| T5. | Ilość miejsc pasażerskich - ogółem | 5 pkt. | powyżej 99 osób | 5 pkt. |  |
|  |  |  | do 99 osób | 0 pkt. |  |
| T6. | Termin dostawy | 5 pkt. | do 90 dni | 5 pkt. |  |
|  |  |  | od 91 do 120 dni | 2 pkt. |  |
|  |  |  | od 121 do 150 dni | 0 pkt. |  |

# Załącznik nr 3  do SIWZ, ZP.1/2017

…………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*,

* niepotrzebne skreślić

o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, znak: ZP. 01/2017 pn.: 
Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuję, że:

- nie należę do grupy kapitałowej,*

- należę do grupy kapitałowej i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów:

1………………………………………….

2………………………………………….

3………………………………………….

itd.*

* niepotrzebne skreślić

……………………..……………………………………………

(Data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

Załącznik nr 4 do SIWZ, ZP.1/2017

Oświadczenie o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy

o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE

..................................................

(pieczęć firmowa)

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej

oświadczam/my, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE  przekracza 50%.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

..........................., dn. _ _ . _ _                          ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców w swoim imieniu.